АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.09.2013 года                       № 28                                                с. Колояр

Об утверждение схемы теплоснабжения Колоярского муниципального образования до 2027 года

# В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», с учетом заключения о результатах публичных слушаний, проведенных 03 сентября 2013 года, ст.30 Устава Колоярского муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Колоярского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области до 2027 года согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление одновременно со схемой теплоснабжения на официальном сайте администрации Колоярского муниципального образования в сети Интернет www.Вольск.РФ.ru. до 24 сентября 2013 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Колоярского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Колоярского

муниципального образования                                                    Н.П.Бирюкова

Приложение

к постановлению администрации Колоярского

муниципального образования

№  28 от 09.09.2013 года

Схема

теплоснабжения Колоярского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………………3

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Колоярского муниципального образования…………………………………………………………4

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей………………………………6

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………………..8

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии…………………………………….9

Раздел 5. Перспективные топливные балансы ……………………………………..11

Раздел 6. Решение об определении единой теплоснабжающей организации……  11

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………...11

Раздел 8. Решение по бесхозяйных тепловым сетям……………………….............12

Раздел 9. Схема теплоснабжения …………………………………………………… 13

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Колоярского муниципального образования.

1.1.Существующее состояние.

Колоярское муниципальное образование расположено в северо-восточной  части Саратовской области. Административный центр – с. Колояр.  Протяженность территории с востока на запад - 2,7 км, с севера на юг - 4,6 км. Поселение граничит на севере с Пензенской областью, на северо-запад с Ульяновской областью, на юго-запад с Балтайским районом.

Территория района составляет 26087,8 га, численность постоянно проживающего населения – 1,18 тыс. человек. На территории муниципального образования находится пять сельских поселений.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Колоярского муниципального образования осуществляется по смешанной схеме.       Общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Колоярского поселения осуществляет ООО «Вольсктеплоэнерго».

ООО «Вольсктеплоэнерго» расположен по адресу: г. Вольск, ул. Народная, д.159 "Б".

На обслуживании ООО «Вольсктеплоэнерго» находится котельная в с. Колояр Колоярского сельского поселения.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| Колоярское сельское поселение |
| 1 | Котельная с.Колояр пл. Комсомольская | Здание детского сада | 1301 | 531 | 770 | ООО «Вольсктеплоэнерго» |
|  |  | Здание психоневрологического интерната |  |  |  |  |
|  |  | Здание администрации |  |  |  |  |
|  |  | Здание средней школы |  |  |  |  |
|  |  | Здание МУК «ДК с.Колояр» |  |  |  |  |
|  |  | Здание ООО "Прогресс" |  |  |  |  |
| Итого |  | 1301 | 531 | 770 |  |
| Всего |  | 1301 | 531 | 770 |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2012 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |
| 1. | ОАО « Вольсктеплоэнерго»» | 1447,73 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Колоярского муниципального образования.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | новое жилищное строительство | тыс. кв. м. общей площади квартир | 12,5 | - | 12,5 |

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Колоярское сельское поселение |
| Котельная с. Колояр пл. Комсомольская | 1174 | 0 | 0,042 | 0 |
| Итого: | 1174 | 0 | 0,042 | 0 |
| всего | 1174 | 0 | 0,042 | 0 |

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Колоярское сельское поселение |
| 1 | Котельная с. Колояр пл. Комсомольская | Здание администрации | 270,6 | 71,8 | 0 | 0,042 | 0 |
|  |  | Здание МУК «ДК с.Колояр» | 690,5 | 214,3 | 0 | 0,042 | 0 |
|  |  | Здание МОУ «СОШ с.Колояр» | 9081,0 | 329,9 | 0 | 0,042 | 0 |
|  |  | Здание МДОУ «Детский сад с. Колояр» | 2084,0 | 146,4 | 0 | 0,042 | 0 |
|  |  | Здание ГАУ «Колоярский ПНИ» | 6137,1 | 335,0 | 0 | 0,042 | 0 |
|  |  | Здание ООО «Прогресс» | 792,0 | 50,3 | 0 | 0,042 | 0 |
|  |  | Итого: | 19055,2 | 1147,0 | 0 | 0,42 | 0 |
|  |  | Всего: | 19055,2 | 1147,0 | 0 | 0,42 | 0 |

Учитывая, что Генеральным планом Колоярского муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на северо-восток | на восток | на юг | На северо-запад |
| Котельная |
| Ул.Ленина, 21-330м | Ул. Ленина, 17-300м Пл. Комсомольская, 20-220 м, | ул. Садовая, 1-200 м | Пл. Комсомольская, 24- 200 м, Пл. Комсомольская, 22-250 м |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Колоярское сельское поселение |  |  |
| Котельная с. Колояр пл. Комсомольская | 3,44 | В работе |
| Итого: | 3,44 |  |
| Всего: | 3,44 |  |

Общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Колоярского сельского  поселения осуществляет ООО « Вольсктеплоэнерго». ООО «Вольсктеплоэнерго» является теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования.

Модернизация системы теплоснабжения  Колоярского муниципального   образования не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Объекты, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 1,147 тыс. Гкал/год.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане  Колоярского муниципального образования  не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Колояркое сельское поселение |  |  |
| Котельная с. Колояр, пл. Комсомольская | 0,006 | - |
| Итого: | 0,006 | - |
| Всего: | 0,006 | - |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Колоярское сельское поселение |  |  |
| Котельная с. Колояр пл. Комсомольская | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| Итого: | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| Всего: | 1,89 | 1,89 | 1,89 |

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Колоярское сельское поселение |  |  |
| Котельная с. Колояр пл. Комсомольская | 254 | 1198,9 |
| Итого: | 254 | 1198,9 |
| Всего: | 254 | 1198,9 |

2.7. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Колоярское сельское поселение |  |
| Котельная с. Колояр пл. Комсомольская | Нет |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Колоярского муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | - снижение затрат на топливо и ремонтные работы на теплосетях; |
|  | -ремонт теплосетей | - | 45,0 | 55,0 | 75,0 | 175,0 |  |
| 2 | Реконструкция котельной, ремонт крыши | - |  | 100,00 |  | 100,00 | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях |
|  | Итого: | - | 45,0 | 155,00 | 75,00 | 275,00 |  |

4.3.Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная с. Колояр пл. Комсомольская Замена 2 котлов | Шт. | Экономия средств на приобретение топлива |

4.4.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Колоярского муниципального образования меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Колоярского муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колоярское сельское поселение |
| 1 | Котельная с. Колояр пл. Комсомольская | КСВА-2,0 | 2 | 1992 | 1,72х2 | 0,645 |
|  | Итого: | КСВА-2,0 | 2 |  | 1,72х2 | 0,645 |
|  | Всего: | КСВА-2,0 | 2 |  | 1,72х2 | 0,645 |

4.7.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных (температурный график -27 0С)

| Температура наружного воздуха Тн (0C) | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе Т1(0 C) | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе Т2 (о0C) |
| --- | --- | --- |
| +10 | 36 | 32 |
| +8 | 40 | 34 |
| +6 | 43 | 37 |
| +4 | 47 | 39 |
| +2 | 50 | 41 |
| 0 | 53 | 44 |
| -2 | 57 | 46 |
| -4 | 60 | 48 |
| -6 | 63 | 50 |
| -8 | 66 | 52 |
| -10 | 69 | 54 |
| -12 | 72 | 56 |
| -14 | 75 | 58 |
| -16 | 78 | 59 |
| -18 | 81 | 61 |
| -20 | 84 | 63 |
| -22 | 87 | 65 |
| -24 | 89 | 67 |
| -26 | 92 | 68 |
| -27 | 95 | 70 |

4.8.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Колоярское сельское поселение |  |
| 1 | Котельная с. Колояр пл. Комсомольская | 1,72х2 | 1,72х2 |
|  | Итого: | 1,72х2 | 1,72х2 |
|  | Всего: | 1,72х2 | 1,72х2 |

Учитывая, что вторая очередь Генерального плана Колоярского муниципального образования рассчитана до 2030 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2030 года.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Колоярское сельское поселение |  |
| Котельная с. Колояр пл. Комсомольская | газ | 211051 | нет | Не предусмотрено |

Раздел 6. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  с.Колояр осуществляет ОАО «Вольсктеплоэнерго».

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить ОАО «Вольстеплоэнерго».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации ОАО «Вольстеплоэнерго» охватывает большую часть территории Колоярского муниципального образования Вольского муниципального района, так как она осуществляет теплоснабжение объектов  социально значимых бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории с.Колояр.

Раздел 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Колоярское сельское поселение |  |  |
| 1 | Котельная с. Колояр пл. Комсомольская | 1,72х2 | 0,645 |
|  | Итого: | 1,72х2 | 0,645 |
|  | Всего: | 1,72х2 | 0,645 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 8. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Колоярского муниципального образования бесхозяйных тепловых сетей нет.

И.о. главы Колоярского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Колоярского

муниципального образования                                                    Н.П.Бирюкова

Раздел 9. СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОЛОЯРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И.о. главы Колоярского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Колоярского

муниципального образования                                                    Н.П.Бирюкова

# Text boxes

МУК ЦКС "ДК с. Колояр"

МОУ СОШ "с.Колояр"

Администрация

ООО "Прогресс" отделение связи

котельная

ГАУ«Колоярский психоневрологический интернат»

МДОУ "Детский сад с. Колояр"