АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От 22.11.2013г.    №     2486

Об утверждении Схемы водоснабжения и

водоотведения муниципального образования

город Вольск

# В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от   06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,  Соглашением о передаче части полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления Вольского муниципального района на 2013 год от 18.12.2012г., и на основании ст. 38 Устава муниципального образования город Вольск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Вольск  (приложение).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности Болмосова М.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

И.о. главы администрации

муниципального района                                                             И.И. Пивоваров

Приложение

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от  22.11.2013 г.  №  2486

Схема водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

город Вольск

Саратовской области

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………….5

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………………6

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем

Водоснабжения муниципального образования город Вольск………………….6

  - Описание системы и структуры водоснабжения муниципального

образования город Вольск и деление на эксплуатационные зоны……………..6

  - Описание территорий муниципального образования город Вольск

неохваченных централизованной системой водоснабжения…………………… 6

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и

нецентрализованного водоснабжения ………………………………………………6

  - Описание результатов технического обследования централизованной

системы ………………………………………………………………………………..7

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозабор-

ных сооружений ………………………………………………………………………..7

    - Описание состояния существующих сооружений очистки и подготовки воды…..10

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централи-

зованных станций ……………………………………………………………………………12

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем

водоснабжения ………………………………………………………………………………13

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих

при водоснабжении муниципального образования город Вольск…………………………14

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием

закрытых систем горячего водоснабжения………………………………………………….. 14

    - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечно

мерзлых грунтов…………………………………………………………………………………..14

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании

объектами централизованной системы водоснабжения ………………………………………14

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения………………..14

2.1.     Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития

централизованной системы водоснабжения…………………………………………………..14

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической

воды……………………………………………………………………………………………….16

1.Общие сведения …………………………………………………………………………16

2. Существующее положение ………………………………………………………………16

2.1.Анализ структуры горячего водоснабжения …………………………………………..16

2.1.1. Сезонный режим ГВС …………………………………………………………………16

2.1.2. Круглогодичный режим ГВС ………………………………………………………..20

3.1. Анализ существующих проблем ……………………………………………………….30

3.1.1. Существующие схемы ГВС ………………………………………………………….30

4.1.Проблемы существующей системы ГВС ………………………………………………30

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованной системы водоснабжения……………………………………………….32

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…………………….33

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкции и

водоснабжения…………………………………………………………………………….33

Раздел 7. Целевые показатели развития системы водоснабжения в муниципальном образовании город Вольск…………………………………………………………………35

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем

водоснабжения ……………………………………………………………………………36

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ…………………………………………………………….38

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального

образования город Вольск……………………………………………………………………38

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории

Вольского муниципального района на эксплуатационные зоны………………………..38

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных соору-

жений………………………………………………………………………………………..38

9.3. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных

сооружениях существующей системы водоотведения …………………………………..39

9.4. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей,

Сооружений на них, включая оценку их износа …………………………………………………39

9.5. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их

управляемости…………………………………………………………………………………39

9.6. Описание территории муниципального образования город Вольск, не охваченных

централизованной системой водоотведения………………………………………………40

9.7. Описание существующих технических и технологических проблем системы

водоотведения муниципального образования город Вольск……………………………40

Раздел 10. Прогноз объема сточных вод …………………………………………………41

Раздел 11. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованной системы водоотведения ……………………………………………………42

Раздел 12. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции

объектов централизованной системы водоотведения…………………………………………44

12.1.Сведениия о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции  Комплекса очистных сооружений

канализации…………………………………………………………………………………. 44

Раздел 13.Целевые показатели развития системы водоотведения  в муниципальном образо-

вании город Вольск………………………………………………………………………………45

Раздел 14. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы

водоотведения …………………………………………………………………………………..46

,

# ВВЕДЕНИЕ

Муниципальное образование город Вольск является центром одноименного района, расположенного в северной части Саратовской области. Город расположен в юго-восточной части района на правом берегу реки Волги в центральной части Приволжской возвышенности, на правом берегу Волги в 147 км от Саратова. Характер местности всхолмленный.

Город Вольск занимает значительную территорию (18,6%) Вольского муниципального района и расположено на обоих берегах р. Волга. Земли муниципального образования граничат с севера с территориями Государственного лесного фонда РФ, Барановского, Сенного и Верхнечернавского муниципальных образований Вольского муниципального района, с востока с территорией Терсинского муниципального образования Вольского района, с юга - с землями Балаковского и Марксовского районов, с запада - с землями Воскресенского района Саратовской области. Земли ЗАТО «Шиханы» расположены на двух анклавных, обособленных земельных участках, со всех сторон окруженных землями муниципального образования город Вольск.

Река  Волга протекает в юго-западном направлении  со скоростью течения 0,5-2 м/с, ширина реки от 1 до 2,5 км, глубина от 10 до 16 м., грунт дна песок, крутизна берегов составляет 25°, максимальный подъем воды 4 м.

Муниципальное образование город Вольск включает в себя территорию в 705,8 км², на которой расположено 5 населенных пунктов - город Вольск, железнодорожная станция Клёны, рабочий поселок Клены, поселок Шиханы 2 поселок Шиханы 4, земли промышленности, лесного и водного фонда

По общепринятой в стране классификации городов по численности населения г. Вольск относится к категории средних городов. По статистическим данным на начало 2013 г. численность его населения составляла 65 118 человек.

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития муниципального образования город Вольск, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2025 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства города принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Вольск до 2023 года является Федеральный закон РФ от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а также Генеральный план развития муниципального образования город Вольск и Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Вольск на период 2012-2020 годов.

# Схема водоснабжения

## Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования город Вольск

### Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования город Вольск и деление на эксплуатационные зоны

В пределах муниципального образования город Вольск источником водоснабжения служат как поверхностные, так и подземные воды.

Источниками централизованного водоснабжения города Вольска являются русловый водозабор (р. Волга) и несколько родников, расположенных на территории населенного пункта.

Река Волга в районе г. Вольска представлена Волгоградским водохранилищем. Ширина реки в районе города колеблется от 1,2 до 2,5 километров.

Площадь питания охватывает значительную часть Приволжской возвышенности, сложенную с поверхности хорошо фильтрующими породами. Воды горизонта частично используются для водоснабжения города из скважин и каптажа родников.

Вода из подземных источников (родниковая) подается потребителям без очистки.

Из общего объема забора воды 85% обеспечивается поверхностным источником.

### Описание территорий муниципального образования город Вольск не охваченных централизованной системой водоснабжения

Около 25% населения города не имеет системы централизованного водоснабжения. Полностью отсутствует централизованное водоснабжение в п. Рыбное. Снабжение населения водой осуществляется через открытые колодцы и автономные скважины. Это создает определенные трудности в обеспечении жителей водой и ухудшает их бытовые условия.

### Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения

Численность населения, обеспеченного питьевой водой, составляет 51,3 тыс. человек, т. е. 78% (согласно предоставленным данным). Удельный расчетный дебит воды в сутки составляет 173 л/сутки на одного жителя.

Система водоснабжения представлена существующими основными трубопроводами, проложенными по улицам Коммунарная, Чапаева, Плеханова, Цементников, Заводская, Колхозников, Львова, Октябрьская, Пугачева, Чернышевского, 1 Мая, Красногвардейская, Одесская, Талалихина, Хвалынская, Пушкина, Егорова, 9 Мая, Балашовская, Черкасская, Зеленая, Школьная, Волгоградская, Куйбышева, Трубаченко, Фирстова, Горького, Клочкова, Лысенко, Ярославская, Максима Горького, Саратовская, Силикатная, Толстого, Революционная, Коммунистическая, Комсомольская, Народная, Здравоохранения, Ленина, Калинина, Лесная, Герцена, Тургенева, Совхозная, Матросова, Кольцова, Краснооктябрьская, Некрасова, Гагарина, Речная, Центральная, Стаханова, переулкам 1 Комсомольский, 2-й Клочковский и др.

На территории некоторых промышленных предприятий города имеются собственные скважины, которые обеспечивают снабжение водой на хозяйственно-бытовые и технические нужды данного производства.

Жители населенных пунктов г. Вольск-18 и Шиханы 4 также обеспечены централизованным водоснабжением. Источником водоснабжения являются поверхностные воды р. Волга. Водозабор расположен в 6 км от города Вольска ниже по течению.

### Описание результатов технического обследования централизованной системы

#### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение города Вольска осуществляется из поверхностных и подземных источников:

- поверхностный источник - р. Волга - имеет полный комплекс очистных сооружений водоподготовки (осветлители, фильтры, отстойники, резервуары чистой воды). Водопроводные сооружения с водозабором расположены по адресу: г. Вольск пос. Большевик по ул. Маяковского;

- подземные источники – родниковые воды.

Расположены родниковые насосные станции на территории города по улицам Революционная, Краснооктябрьская, Одесская и в районе «Головушка».

На балансе ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский» находятся комплекс сооружений руслового водозабора, 4 родниковых насосных станций (РНС «Красный крест», РНС «Западная», РНС «Головушка», РНС «Львовская»), 8 повысительных насосных станций, 3 напорных резервуара чистой воды (объемом 600 м3, 1000 м3 и 2000 м3), которые осуществляют подачу воды в городские водопроводные сети и 202,4 км водопроводных сетей (магистральных и разводящих).

Ниже представлены водозаборные сооружения и их характеристики. (Таблица 1).

Таблица 1

Водозаборные сооружения и их параметры

| Наименование водозабора | Наименование источника водоснабжения | Местоположение водозабора | Производительность водозабора, тыс. м3/сут. | Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут. | Параметры зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пояс | Размер, м |  |
| Русловый водозабор | Волгоградское водохранилище | г. Вольск, пос. Большевик, ул. Маяковского 10 Н | 35,0 | 35,0 | 1-й 2-й 3-й | 8-30 | 1948 |
| РНС «Красный Крест» | Родники (каптажи) | г. Вольск, ул. Революционная 74 Н | 1,6 | - | 1-й 2-й 3-й | 16-120 | 1961 |
| РНС «Западная» | Родники (каптажи) | г. Вольск, ул. Краснооктябрьская 70 Н | 2,3 | - | 1-й 2-й 3-й | 100 | 1963 |
| РНС «Головушка» | Родники (каптажи) | г. Вольск, урочище «Головушка» 10 Н | 1,2 | - | 1-й 2-й 3-й | 30 | 1905 |
| РНС «Львовская» | Родники (каптажи) | г. Вольск, ул. Одесская 2 Н | 1,3 | - | 1-й 2-й 3-й | 20-30 | 1961 |

#### Описание состояния существующих сооружений очистки и подготовки воды

Забор воды осуществляется филиалом ГУП СО «Облводоресурс» -  «Вольский»  собственными водозаборными сооружениями руслового типа с его правого берега через два железобетонных оголовка и одного ряжевого, расположенных на расстоянии 125 – 130 м от уреза воды. Оголовки выполнены по типовому проекту и представляют собой монолитную конструкцию из металлической оболочки, заполненной бетоном, с односторонним приемом воды. Конструктивно вся система водозабора: оголовок, трубы, аванкамеры, насосы – выполнена в виде двух раздельных, одинаковых, независимо функционирующих водоприемных линий.

В целях предотвращения попадания молоди рыб в агрегаты насосной станции оголовки оборудованы рыбозащитными устройствами типа «Отбойный козырек».

Водоприемные окна перекрыты сороудерживающими решетками с плоскими косо поставленными (жалюзийнорасположенными) пластинами  с наклоном в сторону направления течения под углом 135º. Расстояние между пластинами 65 мм. Скорость прохода воды через решетки – 0,28 м/сек. На каждой решетке установлены отбойные козырьки в виде металлических щитов с ребрами жесткости.

Оголовки соединены двумя параллельными водоприемными трубами диаметром 300 мм и двумя – диаметром 600 мм с мокрым колодцем и  насосами, установленными в насосной станции первого подъема, расположенной на берегу.

В аванкамеры вода подается самотеком, т.к. отметка зала насосных агрегатов ниже уровня р.Волга. Далее поступающая вода насосами поднимается по водоводам на городские водопроводные очистные сооружения, где она проходит очистку от взвешенных веществ, механических примесей, обеззараживается и, через резервуары чистой воды, с помощью насосов насосной станции второго подъема, подается абонентам в разводящую сеть города общей протяженностью 202,8км, из них: чугунных труб диаметром 50-300 мм –   69 км; стальных диаметром 50-600 мм – 133,8 км.

Воды горизонта слабоминерализованы, пo химическому составу относятся к гидрокарбонатно-кальциево-сульфатным и сульфатно-кальциево-гидрокарбонатным водам.

Вода, подаваемая в сеть, соответствует требованиям    СанПиН 2.1.4.1074-01. (Таблица 2,3,4).

Таблица 2

Информация о качестве воды р. Волга (поверхностный источник)

Химические и органолептические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Результаты исследования | ПДК | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цветность | Град. | 49 | 120 | ГОСТ Р 52769-2007 |
| 2 | Запах | Бал. | 2 | 3 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Мутность | Мг/дм³ | 0,95 | 1500 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Водородный показатель | pH | 7,78 | 6,5-8,5 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| 5 | Окисляемость | Мг0/ дм³ | 7,13 | 15 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
| 6 | Азот аммиака | Мг/ дм³ | 0,57 | 2,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 7 | Нитриты | Мг/ дм³ | 0,03 | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 8 | Нитраты | Мг/ дм³ | 2,31 | 45 | ГОСТ 18826-73 |
| 9 | Общая жесткость | Жº | 3,55 | 7 | ГОСТ 52407-2005 |
| 10 | Сухой остаток | Мг/ дм³ | 300 | 1000 | ГОСТ 18164-72 |
| 11 | Молибден | Мг/ дм³ | 0 | 0,25 | ГОСТ 18308-72 |
| 12 | Сульфаты | Мг/ дм³ | 63,65 | 500 | ГОСТ Р 52964-2008 |
| 13 | Хлориды | Мг/ дм³ | 29,5 | 350 | ГОСТ 4245-72 |
| 14 | Алюминий | Мг/ дм³ | 0,09 | 0,5 | ГОСТ 18165-89 |
| 15 | Общее железо | Мг/ дм³ | 0,6 | 3,0 | ГОСТ 4011-72 |
| 16 | Фтор | Мг/ дм³ | 0,2 | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
| 17 | Медь | Мг/ дм³ | 0,07 | 1 | ГОСТ 4388-72 |
| 18 | Цинк | Мг/ дм³ | 0,005 | 1 | ГОСТ 18293-72 |
| 19 | Свинец | Мг/ дм³ | <0,005 | 0,01 | ГОСТ 18293-72 |
| 20 | Мышьяк | Мг/ дм³ | 0,006 | 0,01 | ГОСТ 4152-89 |
| 21 | Марганец | Мг/ дм³ | 0 | 1,0 | ГОСТ 4974-72 |
| 22 | АПАВ | Мг/ дм³ | <0,025 | 0,5 | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
| 23 | Нефтепродукты | Мг/ дм³ | 0,02 | 0,3 | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 24 | Фенол | Мг/ дм³ | 0 | 0,001 | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| 25 | Полифосфаты | Мг/ дм³ | 0 | 3,5 | ГОСТ 18309-72 |

Таблица 3

Информация о качестве питьевой воды подземных источников г. Вольска

Химические и органолептические показатели

| Место отбора проб | № п/п | Наименование показателей | Результаты исследования | Ед. изм. | ПДК | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция: «Красный крест» | 1 | Цветность | <5,0 | Град. | 20 (35) | ГОСТ Р 52769-2007 |
|  | 2 | Привкус | 1 | Бал. | 2 | ГОСТ 3351-74 |
|  | 3 | Запах | 1 | Бал. | 2 | ГОСТ 3351-74 |
|  | 4 | Мутность | <0,58 | Мг/дм³ | 1,5 (2) | ГОСТ 3351-74 |
|  | 5 | Водородный показатель | 7,54 | pH | 6 – 9 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
|  | 6 | Окисляемость | 0,47 | Мг/ дм³ | 5 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
|  | 7 | Азот аммиака | <0,039 | Мг/ дм³ | 2,0 | ГОСТ 4192-82 |
|  | 8 | Нитриты | 0,003 | Мг/ дм³ | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
|  | 9 | Нитраты | 43,34 | Мг/ дм³ | 45 | ГОСТ 18826-73 |
|  | 10 | Общая жесткость | 6,8 | Жº | 7 (10) | ГОСТ 52407-2005 |
|  | 11 | Сухой остаток | 560 | Мг/ дм³ | 1000 (1500) | ГОСТ 18164-72 |
|  | 12 | Хлориды | 41,0 | Мг/ дм³ | 350 | ГОСТ 4245-72 |
|  | 13 | Алюминий | 0 | Мг/ дм³ | 0,5 | ГОСТ 18165-89 |
|  | 14 | Общее железо | <0,1 | Мг/ дм³ | 0,3 (1) | ГОСТ 4011-72 |
|  | 15 | Фтор | 0,33 | Мг/ дм³ | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
|  | 16 | Медь | 0 | Мг/ дм³ | 1 | ГОСТ 4388-72 |
|  | 17 | Марганец | 0 | Мг/ дм³ | 0,1 (0,5) | ГОСТ 4974-72 |
|  | 18 | Сульфаты | 94,00 | Мг/ дм³ | 500 | ГОСТ Р 52964-2008 |

Таблица 4

Микробиологические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Результаты исследования | Ед. изм. | ПДК | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | 3 | Число обр. колоний в 1 мл | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |

#### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Водопроводные сети, осуществляющие водоснабжение города Вольск, имеют протяженность:

- магистральных сетей 38,2 км;

- разводящих сетей 164,2 км, из них: 20,0 км – тупиковые и 144,2 км – кольцевые.

Филиал ГУП СО  «Облводоресурс» - «Вольский» эксплуатирует подземные источники водоснабжения -  каптажи, расположенные в черте города.

Забор воды из каптажей родников производится родниковыми насосными станциями, оснащенными следующим насосным оборудованием:

- «Красный Крест» - ЦНС 180-170 , производительностью 180 м3/час-1шт., ЦНС180-128 производительностью 180 м3/час – 1шт;

- «Львовская»- К90-85, производительностью 90 м3/час – 1шт;

- «Головушка» - 1Д 200-90, производительностью 200 м3/час –         1 шт., ЦНС 180-170, производительностью 180 м3/час – 1шт., ЦНС 180-128, производительностью 180 м3/час – 1шт;

- «Западная» - ЦНС 105-196, производительностью 105м3/час – 1 шт; ЦНС 105-147 , производительностью 105 м3/час – 1шт; ЦНС 180-128, производительностью 180 м3/час – 1шт.

Подземная вода подается в водопроводную сеть г.Вольска, где смешивается с очищенной речной водой (р. Волга).

Каптажная вода используется в хозяйственно-питьевых и производственных целях, состав каптажной воды соответствует требованиям ГОСТ Р51232-98 «Питьевая вода».

Гидрогеологическое заключение отсутствует.

В насосной станции первого подъема установлены  два насоса марки ТУР 300 Д 70, производительностью 350 л/сек, марки Д-800-57, производительностью 220 л/сек – 1шт. Общая производительность насосов составляет 570 л/сек. Насосная станция первого подъема работает круглосуточно.

Максимальная производительность Волжской насосной станции составляет 35 тм³/сут.

Насосная станция второго подъема подает воду в разные зоны системы водоснабжения города. В насосной станции второго подъема в «малой моторной»  установлены насосы марки ЦНС–180/170 – 2шт., Д 320-50 -1 шт., ЦНС 180-128 – 1 шт., 12 НДС – 1шт.  в «большой моторной» - ЦН 400-210 – 7 шт.

«Малая моторная» насосной станции второго подъема обеспечивает водой потребителей жилых поселков Большевик, Пионер, Коммунар, а также собственные нужды предприятия. Круглосуточно работают 3 насоса «большой моторной» марки ЦН 400-210, подавая воду остальным потребителям города и по отдельному водоводу диаметром 600мм  в г.Шиханы.

В связи с пересеченным рельефом местности на сети расположены насосные станции подкачки: № 5, № 6, III подъем,  «Петровская», «Северная», «Клены», «Комсомолец».

Очистка воды происходит в осветлителях со взвешенным остатком в скоростных фильтрах. Перед поступлением на осветлители исходной воды, в нее добавляется коагулянт (сернокислый алюминий) и хлор. Очищенная вода после фильтров поступает в резервуары чистой воды, откуда насосной станцией второго подъема подается через систему магистральных водоводов и разводящих сетей до потребителей.

С территории водозабора очищенная вода подается по нескольким направлениям:

- в центральную часть города;

- на территорию, расположенную восточнее данного водозабора, включая поселки Широкий Дол и Клены.

Данный водозабор обеспечивает снабжение водой не только жителей города Вольск. Очищенная вода по магистральным водоводам поступает также в село Терса и ЗАТО Шиханы.

#### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Система водоснабжения обеспечивает в настоящее время, как население, так и объекты социальной и производственной сфер города. Общая протяженность водопроводной сети составляет 164,4 километров. Однако, примерно 88% всей водопроводной сети города нуждается в замене. Из актуальных проблем вида коммунальных услуг выделяются также необходимость улучшения качества воды и организации оборотного производственного водоснабжения.

#### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования город Вольск

В настоящее время водопроводные сети находятся в ветхом состоянии и требуют ремонта и реконструкции. Физический износ сетей составляет более 80%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды.

Основные проблемы систем водоснабжения муниципального образования город Вольск:

- Отставание развития и реконструкции системы водоснабжения в период с 1990 г. от темпов роста численности населения муниципального образования и темпов жилищного строительства.

- Большой процент физического износа системы водоснабжения.

- Устаревшее, не энергоэффективное оборудование.

- Слабая материальная база предприятий водоснабжения.

#### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение (ГВС) потребителей Вольского муниципального района осуществляется путём подогрева питьевой воды, поставляемой ГУП СО «Облводоресурс» (Вольский филиал), посредством теплообменников, установленных на котельных, центральных тепловых пунктах (ЦТП), а также в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) многоквартирных жилых домов.

Основным потребителем  ГВС является население г. Вольска (91,5 %). Остальная часть потребления приходится на социальные объекты (школы, детские и медицинские учреждения) – 8,2 %, и лишь незначительная часть – 0,3 % -  на прочих потребителей.

В соответствии со структурой и режимом работы теплоснабжающих объектов (котельных) горячее водоснабжение осуществляется в  круглогодичном и сезонном режимах. В круглогодичном режиме работают 11 котельных в г. Вольске.

#### Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечно мерзлых грунтов

На территории муниципального образования город Вольск грунты, находящиеся в мерзлом состоянии отсутствуют

#### Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Объекты централизованной системы водоснабжения, принадлежащие лицам на праве собственности  или другом законном основании, отсутствуют.

## Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

### Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

В настоящее время не все население муниципального образования обеспечено централизованной системой водоснабжения.

В качестве основного источника водоснабжения города Вольск для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд проектом принимаются поверхностные воды реки Волга, которые используются и в настоящее время.

Основные пути:

- расширения водозаборов,

- модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения

- строительства новых с применением современных технологий и материалов и ввода водопровода во все жилые дома и общественные здания.

Обеспечение качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения муниципального образования г. Вольск является приоритетной задачей по причине прямой зависимости от него здоровья и продолжительности жизни населения.

Для улучшения качества подземных вод необходимо предусмотреть на родниковых насосных станциях «Головушки», «Львовская», «Красный Крест» и «Западная» новые эффективные систем доочистки (водоподготовки).

Прокладку новых водоводов предусматривается производить из труб ПНД, с гарантированным сроком службы 50 лет.

Для предохранения имеющихся источников питьевого водоснабжения подземных и поверхностных вод от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

## Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

### Общие сведения

В соответствии со структурой и режимом работы теплоснабжающих объектов (котельных) горячее водоснабжение осуществляется в  круглогодичном и сезонном режимах. В круглогодичном режиме работают 11 котельных в г. Вольске.

Котельные  №№10, 11, 12, 14, 17, 21, 27, 30, 34, функционирующие круглогодично, работают непосредственно на потребителей.

Котельные №15, №13 и ЦТП-2 работают в следующем режиме: отопительный период – котельная №15 основная, котельная №13 и ЦТП-2 – в режиме ЦТП; в межотопительный период – котельная №13 основная с ЦТП-2, котельная №15 в ремонте.

Котельная № 28 работает в круглогодичном режиме на ЦТП-6, ЦТП-7, ЦТП-8 и ЦТП-9, в отопительном периоде добавляются ОАО «Вольский механический завод» и ИК-5 ГУФСИН по Саратовской области. Поставка горячей воды потребителям производится 4-мя ЦТП, подогревающими питьевую воду из сетей ГУП СО «Облводоресурс».

### Существующее положение

#### Анализ структуры горячего водоснабжения

##### Сезонный режим ГВС

По сезонному режиму ГВС обеспечиваются потребители 9-ти котельных в г.Вольске.

Перечень потребителей и их тепловые нагрузки по ГВС приведены в Таблице 5.

|  |  |  |  | Таблица 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребители ГВС |  |  |  |  |
|  | на сезонных котельных. |  |  |  |  |
|  | Потребители ГВС по котельной № 5 |  |  |  |  |
| Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая |  |  |
|  | или назначение | ккал/час | ккал/час |  |  |
| Стоматологическая поликлиника | Комсомольская, 42 | 16489,1 | 82503,9 |  |  |
| Поликлиника №2 | Коммунистическая, 22 | 107419,0 | 224179,3 |  |  |
| Всего: |  | 123908,1 | 306683,2 |  |  |
|  | Потребители ГВС по котельной № 6 |  |  |  |  |
| Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая | Кол-во | Коэфф. |
|  | или назнач | ккал/час | ккал/час | жителей | сут.нер. |
| Красногвардейская, 37/39 | жилой дом | 75600,0 | 291975,4 | 96 | 3,6 |
| поликлиника №3 |  | 14417,3 | 66781,6 |  |  |
| Коммунистическая, 54 | жилой дом | 104300,0 | 484398,8 | 160 | 2,98 |
| 1 Мая, 4 | жилой дом | 91700,0 | 389883,9 | 131 | 3,2 |
| Всего: |  | 286017,3 | 1233039,7 | 387 |  |
|  | Потребители ГВС по котельной № 8 |  |  |  |  |
| Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая |  |  |
|  | или назначение | ккал/час | ккал/час |  |  |
| Детский сад №2 "Росинка" | Комсомольская 233 | 33929,0 | 117086,9 |  |  |
| Всего: |  | 33929,0 | 117086,9 |  |  |

|  |  | Потребители ГВС по котельной № 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая |  |
| п/п |  | или назначение | ккал/час | ккал/час |  |
|  | Детский сад №4 "Колокольчик" | Комсомольская 204а | 25160,0 | 217280,4 |  |
|  | Пед. колледж им. Ф.И. Панфёрова: | Комсомольская, 202 |  |  |  |
|  | учебный корпус |  | 48599,0 | 461073,5 |  |
|  | общежитие |  | 42749,0 | 238162,5 |  |
|  | Всего: |  | 116508,0 | 916516,3 |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 18 |  |  |  |
| № | Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая | Кол-во |
| п/п |  | или назначен | ккал/час | ккал/час | жителей |
|  | ЖСК "Мечта" (2 секция) | жилой дом | 85903,1 | 326051,3 | 119 |
|  | Красногвардейская, 32 | жилой дом | 41343,8 | 256202,0 | 42 |
|  | Коммунистическая, 76\80 | жилой дом | 31500,0 | 244437,3 | 32 |
|  | Одесская, 7/19 | жилой дом | 112284,4 | 476233,1 | 174 |
|  | Всего: |  | 271031,3 | 1302923,7 | 367 |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 23 |  |  |  |
| № | Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая |  |
| п/п |  | или назначение | ккал/час | ккал/час |  |
|  | МОУ СОШ №5 |  | 43333,0 | 236327,4 |  |
|  | Всего: |  | 43333,0 | 236327,4 |  |

|  |  | Потребители ГВС по котельной № 24 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая |  |  |
| п/п |  | или назначение | ккал/час | ккал/час |  |  |
|  | МОУ СОШ №4 | пос. Большевик, 63 | 44898,0 | 404092,1 |  |  |
|  | Всего: |  | 44898,0 | 404092,1 |  |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 25 |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая |  |  |
| п/п |  | или назначение | ккал/час | ккал/час |  |  |
|  | Детский сад №8 |  | 9787,3 | 57665,4 |  |  |
|  | Всего: |  | 9787,3 | 57665,4 |  |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 26 |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая | Кол-во | Коэфф. |
| п/п |  | или назначение | ккал/час | ккал/час | жителей | сут.нер. |
|  | Фирстова, 55 | жилой дом | 204050,0 | 789227,5 | 352 | 2,65 |
|  | Всего: |  | 204050,0 | 789227,5 | 352 |  |

##### 2.1.2.Круглогодичный  режим ГВС

В круглогодичном режиме работают 11 котельных с 4-мя ЦТП в городе Вольске. Перечень потребителей ГВС, тепловая нагрузка по ГВС и другие сведения приведены в Таблице 6

|  |  |  |  |  | Таблица 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребители ГВС |  |  |  |  |
|  |  | от круглогодичных котельных |  |  |  |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 10 |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая | Кол-во | Коэфф. |
| п/п |  | или назнач | ккал/час | ккал/час | жителей | сут.нер. |
|  | Петровского, 15а | жилой дом | 92334,4 | 304432,9 | 134 | 3,15 |
|  | Петровского, 15б | жилой дом | 93581,3 | 308282,0 | 138 | 3,1 |
|  | Петровского, 15в | жилой дом | 88156,3 | 297900,5 | 124 | 3,25 |
|  | Школьная, 12 | жилой дом | 112284,4 | 485628,0 | 174 | 2,95 |
|  | ЦСРН Приют "Волжанка" | Школьная 13 | 54733,8 | 134080,0 |  |  |
|  | Всего: |  | 441090,1 | 1530323,5 | 570 |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 11 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назнач | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Детский сад №24 | пл. Юности, 1 | 34141,2 | 103075,4 |  |  |
|  | ОГУ ВРЦ: |  |  |  |  |  |
|  | центр | пл. Юности, 5 | 30000,0 | 102495,0 |  |  |
|  | Народная 176/2 | жилой дом | 133560,0 | 358731,8 | 212 | 2,88 |
|  | Всего: |  | 197701,21 | 564302,14 |  |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 12 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назнач | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Володарского, 187 | жилой дом | 55496,9 | 180661,6 | 59 | 4,3 |
|  | Володарского, 193 Б | жилой дом | 140400,0 | 230500,0 | 108 | 4,6 |
|  | Спец. дом ребёнка | Чернышевского, 199а | 17875,0 | 85775,4 |  |  |

|  | ГУЗ "Вольский межрайонный онкологический диспансер" | Пионерская, 59а |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хоспис (лаборатория) |  | 2806,0 | 49900,6 |  |  |
|  | поликлиника |  | 3000,0 | 24932,7 |  |  |
|  | гаражи №№1, 2 |  | 0,0 | 15525,9 |  |  |
|  | пищеблок |  | 17051,0 | 27309,5 |  |  |
|  | дезодораторная |  | 2900,0 | 16071,5 |  |  |
|  | гамма 1 |  | 775,0 | 36729,9 |  |  |
|  | гамма 2 |  | 1021,0 | 21111,5 |  |  |
|  | хирургическое отд №1 |  | 13750,0 | 120795,5 |  |  |
|  | радиологич корпус 2-ое отд. |  | 13750,0 | 121593,1 |  |  |
|  | МУЗ Вольская Детская больница: | Здравоохранения, 35 |  |  |  |  |
|  | корпус №1 |  | 39499,0 | 68041,9 |  |  |
|  | физиокабинет |  | 1660,0 | 4195,7 |  |  |
|  | прачечная |  | 11458,3 | 29690,3 |  |  |
|  | пищеблок |  | 11641,6 | 17818,1 |  |  |
|  | Всего: |  | 333083,8 | 1050653,2 | 167 |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 13 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назнач | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Талалихина, 2 | жилой дом | 146717,8 | 522330,0 | 237 | 2,83 |
|  | Комсомольская, 146 | жилой дом | 102687,8 | 476199,1 | 157 | 2,99 |
|  | Саратовская, 35 | жилой дом | 100071,6 | 418700,0 | 153 | 2,99 |
|  | Всего: |  | 349477,2 | 1417229,1 | 547 |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 15 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час |  |  |
|  | ВТТ Учебный корпус | Саратовская 44 | 23768,5 | 422107,8 |  |  |
|  | ВТТ Спортзал | Саратовская 44 | 78026,3 | 243057,8 |  |  |
|  | ВТТ Общежитие | Саратовская 44 | 36697,5 | 294904,2 |  |  |
|  | ВТТ Плавательный бассейн | Саратовская 44 | 89709,0 | 663329,7 |  |  |
|  | гараж |  | 5729,2 | 12984,6 |  |  |
|  | Всего: |  | 233930,5 | 1636384,1 |  |  |
|  |  | Потребители ГВС по ЦТП № 2 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Детский сад №25 "Теремок" | Красногвардейская, 36 | 75157,5 | 276433,5 |  |  |
|  | Комсомольская, 94/104 | жилой дом | 119446,3 | 481699,0 | 187 | 2,92 |
|  | Комсомольская, 101/1-2 | жилой дом | 85006,3 | 327244,2 | 116 | 3,35 |
|  | Комсомольская, 101/3 | жилой дом | 49218,8 | 190709,1 | 50 | 4,5 |
|  | Комсомольская, 101/4 (КЭЧ) | жилой дом | 43312,5 | 163240,4 | 44 | 4,5 |
|  | Одесская, 23/37 | жилой дом | 88156,3 | 348934,1 | 124 | 3,25 |
|  | Саратовская, 33 гвс | жилой дом | 100725,6 | 100725,6 | 154 | 2,99 |
|  | Всего: |  | 561023,1 | 1888985,9 | 675 |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 14 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Комсомольская, 193 | жилой дом | 135607,5 | 581733,7 | 216 | 2,87 |
|  | Комсомольская, 188 (ЖСК Медик) | жилой дом | 112017,5 | 474190,1 | 173 | 2,96 |
|  | Пушкина, 3а (дом ветеранов) | жилой дом | 63678,1 | 292170,8 | 71 | 4,1 |

|  | Пушкина, 4 | жилой дом | 85903,1 | 302707,0 | 119 | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ленина, 174 | жилой дом | 87346,9 | 356600,7 | 121 | 3,3 |
|  | Ленина, 182 | жилой дом | 127509,4 | 481274,2 | 201 | 2,9 |
|  | стоматологическая пол-ка ООО "Вольф" |  | 2684,4 | 11545,3 |  |  |
|  | Ленина, 204 | жилой дом | 102996,3 | 374347,0 | 158 | 2,98 |
|  | Ленина, 206 | жилой дом | 91700,0 | 305642,8 | 131 | 3,2 |
|  | Детский сад №11 | Комсомольская, 181а | 30034,6 | 124114,4 |  |  |
|  | гаражи литера И |  | 39967,0 | 70690,4 |  |  |
|  | гаражи литера Л |  | 45937,5 | 274131,1 |  |  |
|  | гаражи (встроенные главного корпуса) |  | 23437,5 | 135378,9 |  |  |
|  | административное здание |  | 26355,2 | 339337,6 |  |  |
|  | Всего: |  | 975174,9 | 4123864,0 | 1190 |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 17 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Водопьянова, 71 | жилой дом | 80325,0 | 321134,0 | 108 | 3,4 |
|  | ИП Ашихмин СВ: |  |  |  |  |  |
|  | кафе "Блюз" | Володарского, 99в | 6932,8 | 17654,4 |  |  |
|  | ТСЦ "Вольскшинсервис" | Володарского, 99в | 1000,0 | 56789,0 |  |  |
|  | Пенсионный фонд | Володарского, 99в | 5671,0 | 98779,1 |  |  |
|  | ООО "Встреча" закусочная №3 | Володарского, 99в | 1666,0 | 6355,4 |  |  |
|  | ТСЦ "Вольскшинсервис" магазин | Володарского, 99в | 1444,0 | 19994,2 |  |  |
|  | МОУ "Гимназия" | пл. Равенства, 99 | 48451,0 | 511716,1 |  |  |
|  | Торговый дом "Апельсин" | Ленина, 50а | 14589,0 | 207327,7 |  |  |
|  | Государственное образовательное учреждение для дитей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом №2" г. Вольска. | Водопьянова, 79/81 |  |  |  |  |
|  | жилой корпус |  | 9543,0 | 178544,1 |  |  |
|  | Столовая |  | 31273,7 | 105547,5 |  |  |
|  | Всего: |  | 200895,5 | 1523841,6 | 108 |  |

|  |  | Потребители ГВС по котельной № 21 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Маяковского, 6 | жилой дом | 158720,6 | 566733,1 | 261 | 2,78 |
|  | Маяковского, 6а | жилой дом | 111639,1 | 456693,3 | 173 | 2,95 |
|  | Маяковского, 16 | жилой дом | 156850,3 | 564862,8 | 257 | 2,79 |
|  | Свердлова, 7 | жилой дом | 141023,8 | 466153,1 | 227 | 2,84 |
|  | Свердлова, 16 | жилой дом | 28546,9 | 80949,0 | 29 | 4,5 |
|  | Свердлова, 18 | жилой дом | 21656,3 | 73533,7 | 22 | 4,5 |
|  | Свердлова, 20 | жилой дом | 21656,3 | 73897,0 | 22 | 4,5 |
|  | Вышинского, 10 (ТСЖ) | жилой дом | 58318,8 | 211966,5 | 62 | 4,3 |
|  | Дачная, 6 | жилой дом | 112929,7 | 433584,5 | 175 | 2,95 |
|  | Урицкого, 6/8 | жилой дом | 89600,0 | 315469,5 | 128 | 3,2 |
|  | Плеханова, 2 | жилой дом | 73653,1 | 253076,3 | 91 | 3,7 |
|  | Плеханова, 5а | жилой дом | 151213,1 | 523447,4 | 246 | 2,81 |
|  | филиал детской поликлиники |  | 1263,0 | 9406,2 |  |  |
|  | Плеханова, 7а | жилой дом | 144860,6 | 532525,2 | 234 | 2,83 |
|  | Плеханова, 10 | жилой дом | 143508,8 | 548638,4 | 231 | 2,84 |
|  | ГОУ НПО ПУ-5: | Свердлова, 9 |  |  |  |  |
|  | столовая |  | 33560,0 | 107369,1 |  |  |
|  | Детский сад №2/15 "Лужок" | Плеханова, 4а | 25665,0 | 232228,0 |  |  |
|  | Всего: |  | 1474665,2 | 5450533,2 | 2158 |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 27 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Коммунарная, 15 | жилой дом | 106548,8 | 422579,1 | 164 | 2,97 |
|  | Коммунарная, 15а | жилой дом | 146816,3 | 543538,2 | 238 | 2,82 |
|  | Всего: |  | 253365,0 | 966117,3 | 402 |  |

|  |  | Потребители ГВС по котельной № 28 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час |  |  |
|  | Вольский Механический завод |  |  |  |  |
|  | (пос. Видим, 10): |  |  |  |  |  |
|  | гараж |  | 18750,0 | 174819,5 |  |  |
|  | Федеральная служба исполнения наказаний Главное управление по Саратовской области Федеральной бюджетное учреждение Исправительная колония №5 | 412900 Саратовская область, г. Вольск, пос. Видим-12 |  |  |  |  |
|  | банно-прачечный комбинат |  | 127931,0 | 191134,6 |  |  |
|  | Всего: |  | 146681,0 | 365954,2 |  |  |
|  |  | Потребители ГВС по ЦТП №6 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Звёздная, 3 | жилой дом | 91645,3 | 391928,2 | 133 | 3,15 |
|  | Звёздная, 3а | жилой дом | 139650,0 | 440782,3 | 224 | 2,85 |
|  | Звёздная, 4 | жилой дом | 88068,8 | 335817,3 | 122 | 3,3 |
|  | Звёздная, 4а | жилой дом | 89578,1 | 386339,1 | 126 | 3,25 |
|  | Звёздная, 6 | жилой дом | 108780,0 | 462809,4 | 168 | 2,96 |
|  | Ярославская, 81 | жилой дом | 106548,8 | 385990,6 | 164 | 2,97 |
|  | Ярославская, 85 | жилой дом | 98076,6 | 398070,8 | 147 | 3,05 |
|  | Ярославская, 85а | жилой дом | 90300,0 | 313959,9 | 129 | 3,2 |
|  | Ярославская, 87а | жилой дом | 122001,3 | 426740,6 | 191 | 2,92 |
|  | Ярославская, 89 | жилой дом | 99750,0 | 399744,2 | 152 | 3 |
|  | Ярославская, 89а | жилой дом | 111639,1 | 455448,4 | 173 | 2,95 |
|  | Ярославская, 91 | жилой дом | 146816,3 | 597104,2 | 238 | 2,82 |
|  | Детский сад 30 "Сказка" | Звёздная, 5 | 25700,0 | 172945,0 |  |  |
|  | Всего: |  | 1318554,1 | 5167680,0 | 1967 |  |
|  |  | Потребители ГВС по ЦТП № 7 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Волгоградская, 46 (1 корпус) | жилой дом | 105603,8 | 356943,4 | 162 | 2,98 |
|  | Волгоградская, 46 (2 корпус) | жилой дом | 136386,3 | 396831,3 | 218 | 2,86 |
|  | Волгоградская, 46а | жилой дом | 56437,5 | 189111,1 | 60 | 4,3 |
|  | Волгоградская, 48а | жилой дом | 124129,7 | 440576,6 | 195 | 2,91 |
|  | Волгоградская, 50 | жилой дом | 91645,3 | 316284,5 | 133 | 3,15 |
|  | Волгоградская, 52 | жилой дом | 124129,7 | 445197,9 | 195 | 2,91 |
|  | Волгоградская, 54а | жилой дом | 120723,8 | 439907,1 | 189 | 2,92 |
|  | Школа №3 | Волгоградская, 52а | 75030,0 | 739206,9 |  |  |
|  | Волгоградская, 58 | жилой дом | 437000 | 1217549,45 |  |  |
|  | Всего: |  | 1271085,9 | 4541608,3 | 1152 |  |
|  |  | Потребители ГВС по ЦТП № 8 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Звёздная, 2 | жилой дом | 88068,8 | 310923,8 | 122 | 3,3 |
|  | Звёздная, 14 | жилой дом | 164828,1 | 559513,2 | 274 | 2,75 |
|  | Волгоградская, 56 | жилой дом | 156850,3 | 685342,4 | 257 | 2,79 |
|  | Волгоградская, 56а | жилой дом | 93023,4 | 446976,7 | 135 | 3,15 |
|  | Детский сад комбинированного вида №1 "Ласточка" | Звёздная, 1 | 28787,4 | 138194,1 |  |  |
|  | Всего: |  | 531558,0 | 2140950,3 | 788 |  |

|  |  | Потребители ГВС по ЦТП № 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Звёздная, 7 | жилой дом | 84273,4 | 327722,0 | 115 | 3,35 |
|  | Звёздная, 8 | жилой дом | 91000,0 | 316548,5 | 130 | 3,2 |
|  | Звёздная, 9 | жилой дом | 89578,1 | 311100,9 | 126 | 3,25 |
|  | Звёздная, 9а | жилой дом | 161179,4 | 584347,5 | 266 | 2,77 |
|  | Всего: |  | 426030,9 | 1539718,9 | 637 |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 30 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Грибоедова, 1 | жилой дом | 91700,0 | 401685,7 | 131 | 3,2 |
|  | Грибоедова, 2 | жилой дом | 189000,0 | 802454,0 | 320 | 2,7 |
|  | Грибоедова, 3 | жилой дом | 102033,8 | 440687,0 | 156 | 2,99 |
|  | Краснооктябрьская, 40 | жилой дом | 96742,2 | 417501,3 | 145 | 3,05 |
|  | Краснооктябрьская, 42 | жилой дом | 112929,7 | 437281,2 | 175 | 2,95 |
|  | Краснооктябрьская, 44 | жилой дом | 109427,5 | 433779,0 | 169 | 2,96 |
|  | Кольцова, 1 | жилой дом | 66543,8 | 233110,8 | 78 | 3,9 |
|  | Кольцова, 1а | жилой дом | 110722,5 | 429208,6 | 171 | 2,96 |
|  | Кольцова, 3 | жилой дом | 106548,8 | 468528,9 | 164 | 2,97 |
|  | Кольцова, 5 | жилой дом | 118573,4 | 479735,6 | 185 | 2,93 |
|  | Кольцова, 5а | жилой дом | 87445,3 | 339276,0 | 123 | 3,25 |
|  | Кольцова, 7 | жилой дом | 122640,0 | 436547,0 | 192 | 2,92 |
|  | Кольцова. 7а | жилой дом | 91700,0 | 361904,1 | 131 | 3,2 |
|  | ИП Тугушев Ф.М. магазин |  | 3897,0 | 23764,6 |  |  |
|  | Дет/сад №17 "Ладушки" | Кольцова, 17 | 31989,0 | 124853,0 |  |  |

| Потребители ГВС по котельной № 34 (пос. Клёны) |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Клёны, 6 | жилой дом | 100725,6 | 318494,6 | 154 | 2,99 |
|  | Клёны, 8 | жилой дом | 125606,3 | 430925,0 | 198 | 2,9 |
|  | Клёны, 11 | жилой дом | 91645,3 | 309886,7 | 133 | 3,15 |
|  | Клёны, 12 | жилой дом | 104300,0 | 415961,7 | 160 | 2,98 |
|  | Клёны, 13 | жилой дом | 87445,3 | 304442,2 | 123 | 3,25 |
|  | амбулатория МСЧ "Большевик" |  | 1312,0 | 12849,9 |  |  |
|  | фил поликлин детской больницы |  | 723,0 | 1207,5 |  |  |
|  | Клёны, 14 | жилой дом | 117291,6 | 479420,0 | 183 | 2,93 |
|  | Клёны, 15 | жилой дом | 102033,8 | 408210,5 | 156 | 2,99 |
|  | Клёны, 16 | жилой дом | 92334,4 | 315531,6 | 134 | 3,15 |
|  | Клёны, 17 | жилой дом | 104951,9 | 410647,5 | 161 | 2,98 |
|  | Клёны, 18 | жилой дом | 115119,4 | 431849,0 | 179 | 2,94 |
|  | Клёны, 19 | жилой дом | 117932,5 | 448017,5 | 184 | 2,93 |
|  | Клёны, 20 | жилой дом | 124129,7 | 440859,3 | 195 | 2,91 |
|  | Клёны, 24 | жилой дом | 108497,8 | 391666,8 | 167 | 2,97 |
|  | Клёны, 26 | жилой дом | 58318,8 | 186661,8 | 62 | 4,3 |
|  | Клёны, 27 | жилой дом | 98437,5 | 318752,2 | 150 | 3 |
|  | Клёны, 43 | жилой дом | 96075,0 | 318129,1 | 144 | 3,05 |
|  | Дет/сад №18 "Рябинка" | Хальзова 24А | 17098,0 | 127683,7 |  |  |
|  | Дет/сад №9 "Малышок" | пл. Радужная, 2А | 7022,0 | 96522,4 |  |  |
|  | ЗАО "Новые технологии": |  |  |  |  |  |
|  | слесарная мастерская |  | 1798,0 | 23069,2 |  |  |
|  | Всего: |  | 1672797,7 | 6190788,2 | 2483 |  |

#### Анализ существующих проблем

##### Существующие схемы ГВС (приложение к Схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Вольск).

#### Проблемы существующей системы ГВС

Основная проблема ГВС в ВМР заключается в том, что в процессе длительной эксплуатации пришли в негодность обратные трубопроводы ГВС вследствие их более интенсивной коррозии. Из-за нехватки средств система обратных трубопроводов не ремонтировалась долгие годы, что привело к её полной ликвидации во многих частях городской инфраструктуры.

Циркуляционная система ГВС выродилась в тупиковую, в результате этого произошло значительное увеличение объёма холодной питьевой воды, используемой для осуществления ГВС, за счёт сливания остывшей в трубопроводах в периоды минимального разбора в рабочее дневное  (с 08.00 ч до 17.00 ч) и  ночное (с 23.00 ч – 06.00 ч) время. Показатели объёмов расходов воды на осуществление ГВС за 2012 год приведены в Таблице 7.

|  | Таблица 7 |  |
| --- | --- | --- |
| Объёмы производства услуги горячего водоснабжения за 2012 год. |  |
| № п/п | Показатель | Факт 2012 г. |
|  | Получено холодной воды от водоснабжающей организации ; тыс.куб.м. | 529,01 |
| 2 | Получено холодной воды со стороны от водоснабжающей организации на нужды ГВС; тыс.куб.м. | 506,09 |
| 3 | Подогрето холодной воды всего, тыс.куб.м. | 506,09 |
| 4 | Использовано теплоэнергии (реализовано), Гкал | 26 281 |
| 5 | Подано горячей воды в сеть, тыс.куб.м. | 506,09 |
| 6 | Потери горячей воды, тыс.куб.м. | 154,92 |
| 7 | Реализовано горячей воды - всего, тыс.куб.м. | 351,17 |
| 8 | в том числе: населению (1 группа), тыс.куб.м. | 320,81 |
| 9 | бюджетным органзациям (2 группа), тыс.куб.м. | 29,1 |
| 10 | прочим организациям (3 группа), тыс.куб.м. | 1,26 |

Из таблицы видно, что из полученных на нужды ГВС 506,09 тыс. м3 холодной воды принято к реализации (выставлено к оплате) всего 351,17 тыс. м3 горячей, вся остальная вода в объёме 154,92 тыс. м3 (30,6 %) приходится на потери.

Особо сложное положение с системой обратных трубопроводов ГВС сложилось в пос. Северном и пос. Клёны, являющимися основными потребителями услуги. В обоих посёлках обратные трубопроводы практически отсутствуют, требуется их полная реконструкция.

- Перспективы развития схемы ГВС.

Первоочередной задачей дальнейшего развития схемы является реконструкция (восстановление) системы обратных трубопроводов ГВС на основе современных материалов (трубы из полипропилена, имеющие коррозионную стойкость, превышающую в десятки раз стальных труб). На реконструкцию системы в пос. Северном выделяется 1 000 459,0 рублей в 2014 г., в пос. Клёны – 999 981,0 рублей в 2015 г. и в п. Новоселы – 530 000,0 рублей.

Дальнейшее развитие схемы определится в соответствии с генеральным планом развития города и р-на. В настоящее время имеющегося резерва мощности котельных достаточно.

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения города Вольск, рельеф, изменение количества потребителей воды по состоянию на 2010 г. для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения города Вольск, рельеф, изменение количества потребителей воды по состоянию на 2010 г. для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается осуществить:

- реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений;

- строительство локальной системы водоснабжения в п. Рыбное;

- строительство новых сетей водоснабжения (в том числе              2 –ух основных резервуаров чистой воды объемом 5 000 м³);

- реконструкцию существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков (перенос Шиханского водовода);

- строительство локальной системы водоснабжения в п. Рыбное;

- реконструкцию сооружений системы централизованного водоснабжения – водопроводных насосных станций, комплекса очистных сооружений поверхностного забора воды в районе пос. Большевик по ул. Цементников;

- строительство более 35 км магистральных водопроводов по улицам Газовая, Народная, Талалихина, Пионерская, Красноармейская, Чернышевского, Володарского, Комсомольская, Железнодорожная, Любимова, Гагарина, Цементников, пер. 3-й Володарский и др. с целью закольцовки существующей сети, из них около 10 км водопровода в п. Рыбное.

- установку регуляторов давления, узлов учёта, запорной арматуры и обратных клапанов для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов.

Содействие поквартирной установке приборов учета водопотребления в целях рационального использования природных ресурсов.

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

На территории МО г. Вольск техногенная нагрузка распределена весьма неравномерно и изменяется в больших диапазонах: от низкого в межселенных территориях до наивысшего — в г. Вольске.

Несмотря на положительные тенденции уменьшения выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн города общий объём выбросов от стационарных источников остаётся достаточно высоким.

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитри-денитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Несмотря на уменьшение общего объёма сброса сточных вод в 2009 году отмечается относительно устойчивое загрязнение на участке р. Волга (в 3,5 км ниже г. Вольска), куда сбрасываются неочищенные сточные воды из городского канализационного коллектора.

Вода из артезианских скважин, подающаяся в водопроводную сеть г. Вольска и других поселений входящих в состав муниципального образования город Вольск, по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

## Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Выполнение мероприятий  позволит:

- обеспечить гарантированное водоснабжение населения;

- осуществлять резервирование водоводов и оборудования в связи с износом городского  водовода и разводящих сетей до 76%;

- увеличение подачи воды населению города;

- снизить потери тепла до 5%;

- добиться экономии электроэнергии на 15%;

- достичь следующие показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2014 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2015 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | в % к общему количеству семей, | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | в % к общей численности населения | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | выше 88,0 | выше 88,0 | выше 89,0 | выше 90,0 | выше 93,0 |
| 4 | Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | до 20,1 | до 20,1 | до 20,1 | до 20,0 | До 19,7 |

| Группа | Целевые индикаторы |
| --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (в процентах) |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (в процентах) |
|  | 3. Доля воды, обрабатываемой по НДТ (наилучшим доступным технологиям) (в процентах) |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене (в процентах) |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах) |
|  | 4. Перебои в снабжении потребителей услугами водоснабжения (часов на потребителя) |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): -население -промышленные объекты -объекты социально-культурного и бытового назначения |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах). |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |
|  | 3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. КВт ч/год) |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды |

Раздел 7. Целевые показатели развития системы водоснабжения в муниципальном образовании город Вольск          таблица 9

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 10

| № п/п | Адрес | Водопровод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность п.м | Количество колодцев шт. |
| 1. | П. Экспериментальный, д.1, д. 2, д. 3, д. 4 | 120,0 | 3 |
| 2. | Ул. Егорова, д. 10 | 35,0 | 2 |
| 3. | Ул. Егорова, д. 8 | 35,0 | 2 |
| 4. | Ул. Калинина, д. 24 | 53,0 | 2 |
| 5. | Ул. Комсомольская, д. 170 | 40,0 | 2 |
| 6. | Ул. Водопьянова, д. 144 | 20,0 | 2 |
| 7. | Ул. Лазарева, д. 11 | 41,5 | 2 |
| 8. | Ул. Нижняя, д. 12 Б | 10,0 | 2 |
| 9. | Ул. Одесская, д. 2 А, д. 2 Б, д. 2 В | 3,0 | 1 |
| 10. | Ул. Одесская, д. 59 А | 17,0 | 2 |
| 11. | Ул. Пионерская, д. 195 | 6,0 | 2 |
| 12. | Ул. Пионерская, д. 197 | 6,0 | 2 |
| 13. | Ул. Саратовская, д. 50 | 20,0 | 2 |
| 14. | Котельная № 1, ул. Революционная, д. 1 К | 25,0 | 1 |
| 15. | Котельная № 2, ул. Коммунистическая, д. 5 | 55,0 | 1 |
| 16. | Котельная № 3, ул. Пугачева, д. 33 К | 21,0 |  |
| 17. | Котельная № 4, ул. Малыковская, д. 28 К | 53,5 | 1 |
| 18. | Котельная № 5, ул. Л. Толстого, д. 143 К | 16,0 |  |
| 19. | Котельная № 6, ул. Володасркого, д. 15 К | 80,6 | 1 |
| 20. | Котельная № 7, п. Пролетарский, д. 61 К | 13,7 | 1 |
| 21. | Котельная № 8, ул. Комсомольская, д. 231 К | 12,0 | 2 |
| 22. | Котельная № 9, ул. Ленина, д. 240 К | 21,5 | 1 |
| 23. | Котельная № 10, ул. Калинина, д. 78 К | 10,0 | 1 |
| 24. | Котельная № 11, ул. Народная, д. 159 К | 10,0 | 1 |
| 25. | Котельная № 12, ул. Пионерская, д. 59 К | 70,0 | 1 |
| 26. | Котельная № 13, ул. Талалихина, д. 1 К | 150,0 | 1 |
| 27. | Котельная № 14, ул. Егорова, д. 20 К | 11,0 | 1 |
| 28. | Котельная № 15, ул. Саратовская, д. 44 К | 46,5 | 1 |
| 29. | ЦТП № 2, ул. Одесская, д. 29/37 К | 50,0 | 1 |
| 30. | Котельная № 16, ул. Краногвардейская, д. 7 К | 52,0 | 1 |
| 31. | Котельная № 17, ул. Ленина, д. 61 К | 144,0 | 1 |
| 32. | Котельная № 18, ул. Одесская, д. 7/19 К | 33,0 | 1 |
| 33. | Котельная № 19, ул. Калинина, д. 28 К | 27,0 | 2 |
| 34. | Котельная № 20, ул. Чехова, д. 20 К | 8,5 | 1 |
| 35. | Котельная № 21, ул. Маяковского, д. 19 К | 40,0 | 1 |
| 36. | Котельная № 22, ул. Токина, д. 1 К | 14,0 | 1 |
| 37. | Котельная № 23, ул. Коммунарная, д. 27 К | 27,0 | 1 |
| 38. | Котельная № 24, п. Большевик, д. 83 К | 15,5 | 1 |
| 39. | Котельная № 25, ул. Чапаева, д. 46 К | 93,3 | 1 |
| 40. | Котельная № 26, ул. Фирстова, д. 38 К | 85,0 | 1 |
| 41. | Котельная № 27, ул. Коммунарная, д. 15 К | 17,7 | 1 |
| 42. | Котельная № 28, Ярославский проезд, 8 К | 80,0 | 1 |
| 43. | ЦТП № 6, ул. Ярославская, д. 91 К | 6,0 | 1 |
| 44. | ЦТП № 7, ул. Волгоградская, д. 46 К | 12,0 | 2 |
| 45. | ЦТП № 8, ул. Звездная, д. 2 К | 11,0 | 1 |
| 46. | ЦТП № 9, ул. Звездная, д. 7 К | 25,0 | 1 |
| 47. | Котельная № 29, ул. Тургенева, д. 16 К | 17,0 | 1 |
| 48. | Котельная № 30, ул. Тургенева, д. 16 К | 57,7 | 1 |
| 49. | Котельная № 31, ул. Газовая, д. 1/1 | 65,0 | 1 |
| 50. | Котельная № 32, ул. Речная, д. 51 К | 59,0 | 1 |
| 51. | Котельная № 36, ул. Веселая, д. 4 К | 7,0 | 1 |
| 52. | Котельная № 37, ул. Водопьянова, д. 140 К | 5,0 | 1 |
| 53. | Котельная п. Клены | 16,0 | 1 |
| Итого: | 1970,0 | 67 |

# Схема водоотведения

## Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования город Вольск

### 9.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Вольского муниципального района  на эксплуатационные зоны

На балансе ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский» находятся канализационные сети и сооружения. Из них 8 насосных станций, одно очистное сооружение и 42,42 км канализационных сетей (напорных и самотечных). Месторасположение и характеристики насосных станций и очистных сооружений приведены ниже в таблице.

Таблица 11

Характеристики НС и ОС

| Наименование | Месторасположение | Тип и число насосов |
| --- | --- | --- |
| КНС «ЦРБ» | ул. Токина 7 | ФГ 115/36 – 2 шт. |
| КНС «Металлист» | ул. Фирстова 42 | ФГ 144/10,5 – 3 шт. |
| КНС №3 | ул. Маяковского 2 | ФГ 144/10,5 – 3 шт. |
| КНС №4 | ул. Маяковского 4 | ФГ 57,7/9,5 – 2 шт. |
| КНС №5 | пос. Большевик | ФГ 144/46 – 2 шт. |
| КНС №13 | ул. Маяковского 2/1 | НС 160/45 – 3 шт. |
| КНС «Пионер» | ул. Коммунарная 1 | НФ 160/45 – 2 шт., СМ 110/65 |
| КНС №14 КОС п. Большевик | 1-й Сутягин Ключ 13 | СМ 150/125 - 3 шт. |

Численность населения, обеспеченного централизованной канализацией, по данным ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский» составляет 31,5 тыс. человек, т. е. около 50%.

### 9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

Городские очистные сооружения канализации отсутствуют.  Стоки по трем водовыпускам без очистки сбрасываются в р. Волга. Имеются локальные очистные сооружения в пос. Большевик производительностью (проектной) 7 тыс. куб. м/сут, фактическая производительность 4,2  тыс. куб. м/сут.

Локальные ОС поселка Большевик обслуживают восточную часть города, расположенную правее завода «Большевик». В зону обслуживания не попадает поселок Широкий Дол, т. к. здесь отсутствуют канализационные сети. На очистные сооружения сточные воды поступают по напорным коллекторам (здесь расположено 7 насосных станций). На ОС, мощность которых 7,0 тыс. м3/сут., сточные воды проходят биологическую очистку, после чего очищенные воды сбрасываются в р. Волга. Физический износ оборудования составляет более 50%.

На территории некоторых промышленных предприятий имеются автономные очистные сооружения, которые обеспечивают очистку производственных канализационных стоков данного промышленного объекта.

### 9.3. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей системы водоотведения

Пройдя по круговому желобу песколовок, сточные воды через распределительное устройство блока емкостных сооружений самотеком направляются в первичные отстойники.

Накопившийся в конусных частях песколовок осадок, гидроэлеватором удаляется на песковые площадки. Рабочей водой для работы гидроэлеватора служит очищенная вода после контактных резервуаров.

В первичных отстойниках происходит осаждение взвешанных веществ. Осадок из первичных отстойников и плавающие примеси удаляются эрлифтами и жиросборниками в минерализаторы.

Осветленная вода собирается в сборные  лотки и самотеком направляется в аэротенки, где происходит биологическая очистка вод. Аэраторами служат дырчатые полиэтиленовые трубы, уложенные по дну аэротенков.

Прошедшая в аэротенках биологическую очистку смесь очищенной воды и активного ила самотеком направляется во вторичные отстойники для разделения смеси. Очищенная отстоянная вода направляется в контактные резервуары, а осевший активный ил откачивается эрлифтами в лоток активного ила и, частично возвращается в аэротенки, частично через технологическую насосную, перекачивается в минерализаторы.

Процесс аэробной минерализации осадка аналогичен обработке воды в аэротенках. После обработки осадок из минерализаторов посредством технологической насосной станции перекачивается на иловые площадки.

Из отстойных зон минерализаторов вода самотеком поступает в первичные отстойники. Дренажные и надиловые воды с песковых и иловых площадок, а также сточные воды внутриплощадочной канализации ОСК поступают в приемную камеру КНС №14. Обезвоженный песок с песковых, подсушенный осадок с иловых площадок механизированным способом выгружается и автотранспортом удаляется с территории ОСК.

### 9.4. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа

Канализационные коллекторы обеспечивают водоотведение многоквартирных и небольшой части индивидуальных жилых домов, административных, коммерческих, промышленных, коммунальных объектов, объектов здравоохранения и образования города Вольск.

Система водоотведения представлена существующими основными коллекторами, проложенным по улицам Коммунарная, Балтицкого, Мальковская, Революционная, Коммунистическая, Комсомольская, Саратовская, Красногвардейская, Водопьянова, Линейная, 9 Мая, 1 Мая, Саши Евсеева, Струнина, Чернышевского, Олега Кошевого, Чкалова, Краснооктябрьская, Речная и переулкам 3-й Нефтяной и др.

Существующие канализационные сети настолько изношены, что существует постоянная угроза загрязнения хозяйственно-бытовыми стоками прилегающей территории. Темпы строительства канализационных сетей на порядок отстают от темпов жилищного строительства.

### 9.5. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью более 42,42 км и 8 канализационных насосных станций, отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на территории муниципального образования город Вольск.

Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока хозяственно-бытовых и производственных сточных вод в систему канализации.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По -прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 8 насосных станций. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.

### 9.6. Описание территории муниципального образования город Вольск, не охваченных централизованной системой водоотведения

В Вольском муниципальном районе 50% индивидуальных домов, коммунальных, промышленных, коммерческих и торговых объектов, объектов образования и здравоохранения не имеют подключения к системе водоотведения. Здания и сооружения, не имеющие доступа к канализационной сети, имеют выгребные ямы и септики. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

9.7.Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования город Вольск

Пропускная способность существующих коллекторов не удовлетворяет сегодняшние потребности и нужды населения. Ввиду полного физического износа существующих коллекторов и их отсутствия в некоторых микрорайонах населенного пункта происходит излив нечистот на поверхность земли. Таким образом, возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Серьезными проблемами обременено функционирование канализационной системы города. В их числе отсутствие централизованной общегородской системы канализации. Из 37,5 км протяженности канализационной сети около 93% нуждается в замене. Недостаточна мощность локальных водоочистных сооружений города. Отсутствует централизованная городская ливневая канализация. Как следствие, система водоотведения в настоящее время не отвечает потребностям населения.

## Раздел 10. Прогноз объема сточных вод

Основными объектами канализования к 2020 году являются объекты социальной инфраструктуры, общественные здания, промышленные предприятия и жилые кварталы центральной части населенного пункта.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов стоков к 2020 году при 80%-ом охвате централизованной канализацией города Вольск.

Таблица 12

Расчетные стоки на 2020 г.

| № п.п | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения, л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков, тыс. м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | т. чел. | 52,63 | 253 | 13,32 |
| 2. | Промышленность и иные объекты | т. м³ | - |  | 9,40 |
| 3. | Неучтенные расходы | % | 10% от всех расходов |  | 2,27 |
| 4. | Итого |  |  |  | 24,99 |

Общий объем канализационных стоков отводимых по централизованной системе водоотведения в канализованных районах населенного пункта к 2020 году составит 24,99 тыс. куб. м в сутки.

Проектом предусматривается на расчетный срок (к 2030 году) 100%-ый охват данного муниципального образования централизованной канализацией. В таблице приводятся расходы сточных вод.

Таблица 13

Расчетные стоки на 2030 г.

| № п.п | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения, л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков, тыс. м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 63,32 | 253 | 16,02 |
| 2. | Промышленность и иные объекты | т. м³ | - |  | 9,40 |
| 3. | Неучтенные расходы | % | 10% от всех расходов |  | 2,54 |
| 4. | Итого |  |  |  | 27,96 |

Общий объем канализационных стоков отводимых по централизованной системе водоотведения в муниципальном образовании на расчетный срок составит 27,96 тыс. куб. м в сутки.

С учетом мероприятий по ресурсосбережению максимальный суточный расход воды к 2030 году должен уменьшиться до 25,40 тыс. м3/сут, соответственно, уменьшатся и расчетные стоки до той же величины.

## Раздел 11. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории муниципального образования ведется строительство общегородских канализационных очистных сооружений, в их состав будут входить:

- два блока очистных сооружений размером 45х54 м.;

- сооружение обработки осадка;

- здание УФ-обеззараживания;

- иловая насосная станция;

- канализационная и противопожарная насосная станция;

- противопожарный резервуар 100 м3;

- рассеивающий глубинный выпуск;

- насосная станция хозяйственно-фекальных стоков пос. Красный Октябрь;

- две транспортабельные котельные;

- административно-бытовой корпус.

Мощность очистных сооружений (два блока) – 25 тыс. м3/сутки.

Для модернизации системы водоотведения необходимо осуществить:

- строительство городских канализационных очистных сооружений;

- реконструкцию существующих канализационных сетей и сооружений;

- строительство новых сетей канализации;

- реконструкцию существующих канализационных сетей с заменой изношенных участков;

- строительство около 45 км магистральных канализационных сетей по улицам Фистова, Лысенко, Мира, Клочкова, Стадионная, М. Горького, Лесная, Народная, Пионерская, Талалихина, Одесская, Лазарева, Красногвардейская, Володарского, Железнодорожная, Октябрьская, Красноармейская, Цементников, Ульяновская, Чапаева, Львова, Кольцова, Некрасова, Речная, Гагарина, пер. 3-й Володарский, туп. Кирпичный и др. (в пределах существующей и проектируемой застройки), из них около 5 км сбросного коллектора от ОС ФГУП «ВМЗ»;

- строительство локальных очистных сооружений канализации и канализационной сети в поселке Комсомолец;

- строительство автономных очистных сооружений канализации в п. Рыбное.

## Раздел 12. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

### 12.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции Комплекса очистных сооружений канализации

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий. Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитрификации/денитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод - микрофильтрации.

## Раздел 13. Целевые показатели развития системы водоотведения в муниципальном образовании город Вольск

Таблица 14

| Группа | Целевые индикаторы |
| --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Доля сети водоотведения, нуждающейся в замене (в процентах) |
|  | 2. Аварийность на сетях водоотведения (ед/км) |
|  | 3. Износ сети водоотведения (в процентах) |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованной системой водоотведения (в процентах от численности населения) |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод | 1. Органолептические показатели сточных вод |
|  | 2.Физико-химические показатели сточных вод |
| 4. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности –улучшение качества очистки сточных вод | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |

## Раздел 14. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 15

| № п/п | Адрес | Канализация |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность п.м | Количество колодцев шт. |
| 1 | Ул. Ключевая, д. 3 | 12,0 | 1 |
| 2 | Ул. Ключевая, д. 13 | 12,0 | 1 |
| 3 | Ул. Ключевая, д. 17 | 12,0 | 1 |
| 4 | Ул. Ключевая, д. 19 | 12,0 | 1 |
| 5 | Ул. Ключевая, д. 12 | 155,5 | 2 |
| 6 | Ул. Ключевая, д. 36 | 8,0 | 1 |
| 7 | Ул. Некрасова, д. 24 | 54,0 | 4 |
| 8 | Ул. Некрасова, д. 30 | 113,0 | 7 |
| 9 | Ул. Некрасова, д. 28 | 89,0 | 4 |
| 10 | Ул. Некрасова, д. 26 | 74,0 | 4 |
| 11 | Ул. Некрасова, д. 41 | 51,0 | 3 |
| 12 | Ул. Некрасова, д. 39 | 26,0 | 2 |
| 13 | Ул. Некрасова, д. 37 | 34,0 | 2 |
| 14 | Ул. Некрасова, д. 35 | 64,0 | 2 |
| 15 | Ул. Некрасова, д. 33 | 31,0 | 2 |
| 16 | Ул. Некрасова, д. 31 | 66,0 | 3 |
| 17 | Ул. Тургенева, д. 14 | 58,0 | 2 |
| 18 | Ул. Тургенева, д. 15 | 66,0 | 3 |
| 19 | Ул. Тургенева, д. 16 | 49,0 | 2 |
| 20 | Ул. Тургенева, д. 17 | 13,0 | 2 |
| 21 | Ул. Некрасова, д. 45 | 67,0 | 3 |
| 22 | Ул. Краснооктябрьская, д. 38 | 47,0 | 2 |
| 23 | Ул. Краснооктябрьская, д. 36 | 53,0 | 2 |
| 24 | Ул. Краснооктябрьская, д. 34 | 54,0 | 2 |
| 25 | Ул. Краснооктябрьская, д. 32 | 56,0 | 3 |
| 26 | Ул. Краснооктябрьская, д. 32 А | 64,0 | 5 |
| 27 | Ул. Краснооктябрьская, д. 30 | 47,0 | 3 |
| 28 | Ул. Краснооктябрьская, д. 30 А | 70,0 | 4 |
| 29 | Ул. Краснооктябрьская, д. 44 | 76,0 | 3 |
| 30 | Ул. Краснооктябрьская, д. 42 | 76,0 | 3 |
| 31 | Ул. Краснооктябрьская, д. 40 | 76,0 | 3 |
| 32 | Ул. Грибоедова, д. 1 | 86,0 | 4 |
| 33 | Ул. Грибоедова, д. 2 | 72,0 | 4 |
| 34 | Ул. Грибоедова, д. 3 | 78,0 | 4 |
| 35 | Ул. Тургенева, д. 17 | 63,0 | 2 |
| 36 | Ул. Кольцова, д. 1 | 71,5 | 5 |
| 37 | Ул. Кольцова, д. 1 А | 123,0 | 7 |
| 38 | Ул. Кольцова, д. 3 | 98,0 | 4 |
| 39 | Ул. Кольцова, д. 5 А | 156,0 | 7 |
| 40 | Ул. Кольцова, д. 7 А | 78,0 | 4 |
| 41 | Ул. Кольцова, д. 5 | 136,0 | 7 |
| 42 | Ул. Кольцова, д. 7 | 108,0 | 7 |
| 43 | П. Красный Октябрь, д. 47 | 100,0 | 6 |
| 44 | П. Красный Октябрь, д. 46 | 41,0 | 4 |
| 45 | П. Красный Октябрь, д. 52 | 82,0 | 5 |
| 46 | П. Красный Октябрь, д. 20 | 84,0 | 6 |
| 47 | П. Красный Октябрь, д. 49 | 90,0 | 4 |
| 48 | П. Красный Октябрь, д. 48 | 24,0 | 2 |
| 49 | П. Красный Октябрь, д. 42 | 51,0 | 5 |
| 50 | П. Красный Октябрь, д. 51 А | 57,0 | 3 |
| 51 | П. Красный Октябрь, д. 51 | 125,0 | 6 |
| 52 | П. Красный Октябрь, д. 24 | 50,0 | 3 |
| 53 | П. Красный Октябрь, д. 34 | 9,0 | 2 |
| 54 | П. Красный Октябрь, д. 33 | 69,0 | 5 |
| 55 | П. Красный Октябрь, д. 54 | 56,0 | 3 |
| 56 | П. Красный Октябрь, д. 59 | 43,0 | 1 |
| 57 | П. Красный Октябрь, д. 58 | 129,0 | 6 |
| 58 | П. Красный Октябрь, д. 60 | 91,0 | 6 |
| 59 | П. Красный Октябрь, д. 57 | 73,0 | 4 |
| 60 | П. Красный Октябрь, д. 53 | 148,0 | 8 |
| 61 | П. Красный Октябрь, д. 9 | 63,0 | 3 |
| 62 | П. Красный Октябрь, д. 7 | 16,0 | 1 |
| 63 | Ул. Чехова, д. 8 А | 33,0 | 1 |
| 64 | Ул. Чехова, д. 4 | 53,0 | 3 |
| 65 | Ул. Чехова, д. 2 | 46,0 | 3 |
| 66 | Ул. Чехова, д. 12 А | 30,0 | 1 |
| 67 | Ул. Чехова, д. 10 А | 57,0 | 4 |
| 68 | Ул. Чехова, д. 12 | 39,0 | 1 |
| 69 | Ул. Чехова, д. 10 | 94,0 | 5 |
| 70 | Ул. Чехова, д. 8 | 37,0 | 4 |
| 71 | Ул. Чехова, д. 6 | 38,0 | 1 |
| 72 | Ул. Чехова, д. 14 | 99,0 | 4 |
| 73 | Ул. Чехова, д. 16 | 89,0 | 4 |
| 74 | Ул. Чехова, д. 18 | 69,0 | 4 |
| 75 | Ул. Чехова, д. 20 | 46,0 | 3 |
| 76 | Ул. Чехова, д. 20 А | 41,0 | 2 |
| 77 | Ул. Чехова, д. 18 А | 18,0 | 1 |
| 78 | Ул. Чехова, д. 18 А | 39,0 | 3 |
| 79 | Ул. Серова, д. 38 | 72,0 | 2 |
| 80 | Ул. Серова, д. 36 | 55,0 | 1 |
| 81 | Ул. Серова, д. 34 | 89,0 | 3 |
| 82 | Ул. Серова, д. 32 | 40,0 | 3 |
| 83 | Ул. Серова, д. 36 А | 107,0 | 4 |
| 84 | Ул. О. Кошевого, д. 15 | 52,0 | 2 |
| 85 | П. широкий Дол, д. 3- 8 | 766,0 | 13 |
| 86 | Ул. Хальзова, д. 24 | 84,0 | 5 |
| 87 | Ул. Хальзова, д. 13 | 67,0 | 5 |
| 88 | Ул. Хальзова, д. 12 | 91,0 | 7 |
| 89 | Ул. Хальзова, д. 14 | 91,0 | 7 |
| 90 | Ул. Хальзова, д. 15 | 91,0 | 7 |
| 91 | Ул. Хальзова, д. 17 | 91,0 | 7 |
| 92 | Ул. Хальзова, д. 19 | 115,0 | 7 |
| 93 | Ул. Хальзова, д. 8 | 110,0 | 7 |
| 94 | Ул. Хальзова, д. 11 | 25,0 | 2 |
| 95 | Ул. Хальзова, д. 43 | 30,0 | 2 |
| 96 | Ул. Хальзова, д. 20 | 60,0 | 3 |
| 97 | Ул. Хальзова, д. 18 | 80,0 | 3 |
| 98 | Ул. Хальзова, д. 27 | 57,3 | 3 |
| 99 | Ул. Хальзова, д. 16 | 74,0 | 4 |
| 100 | Ул. Хальзова, д. 6 | 65,0 | 3 |
| 101 | Ул. Хальзова, д. 26 | 21,0 | 2 |
| 102 | Ул. Чапаева, д. 56 Б | 74,5 | 2 |
| 103 | П. Центральный, д. 4 | 30,5 | 2 |
| 104 | П. Центральный, д. 3 | 15,0 | 1 |
| 105 | П. Центральный, д. 8 | 57,0 | 2 |
| 106 | П. Центральный, д. 7 | 32,0 | 2 |
| 107 | П. Центральный, д. 2 | 12,0 | 1 |
| 108 | П. Центральный, д. 10 | 60,0 | 4 |
| 109 | П. Центральный, д. 12 | 7,0 | 1 |
| 110 | П. Центральный, д. 11 | 70,0 | 1 |
| 111 | П. Центральный, д. 18 | 57,0 | 1 |
| 112 | П. Центральный, д. 15 | 35,5 | 2 |
| 113 | П. Центральный, д. 14 | 145,0 | 2 |
| 114 | Ул. Коммунарная, д. 65 | 53,0 | 3 |
| 115 | Ул. Коммунарная, д. 63 | 20,0 | 3 |
| 116 | Ул. Коммунарная, д. 58 | 37,5 | 2 |
| 117 | Ул. Коммунарная, д. 59 | 51,0 | 6 |
| 118 | Ул. Коммунарная, д. 57 | 90,0 | 5 |
| 119 | Ул. Коммунарная, д. 55 | 26,0 | 2 |
| 120 | Ул. Коммунарная, д. 48 | 44,0 | 1 |
| 121 | Ул. Коммунарная, д. 54 | 30,0 | 5 |
| 122 | Ул. Коммунарная, д. 56 | 90,0 | 3 |
| 123 | Ул. Звездная, д. 2 | 44,3 | 3 |
| 124 | Ул. Звездная, д. 3 | 41,6 | 3 |
| 125 | Ул. Звездная, д. 3 А | 75,5 | 4 |
| 126 | Ул. Звездная, д. 4 А | 63,2 | 3 |
| 127 | Ул. Звездная, д. 4 | 49,7 | 3 |
| 128 | Ул. Звездная, д. 6 | 87,5 | 3 |
| 129 | Ул. Звездная, д. 7 | 57,0 | 3 |
| 130 | Ул. Звездная, д. 8 | 47,3 | 3 |
| 131 | Ул. Звездная, д. 9 | 47,8 | 3 |
| 132 | Ул. Звездная, д. 9 А | 108,0 | 5 |
| 133 | Ул. Звездная, д. 11 | 48,7 | 2 |
| 134 | Ул. Звездная, д. 12 | 48,4 | 3 |
| 135 | Ул. Звездная, д. 14 | 126,4 | 5 |
| 136 | Ул. Фирстова, д. 67 А | 39,0 | 4 |
| 137 | Ул. Волгоградская, д. 56 | 135,1 | 5 |
| 138 | Ул. Волгоградская, д. 56 А | 85,2 | 4 |
| 139 | Ул. Волгоградская, д. 54 А | 87,9 | 4 |
| 140 | Ул. Волгоградская, д. 52 | 90,0 | 3 |
| 141 | Ул. Волгоградская, д. 50 | 58,9 | 2 |
| 142 | Ул. Волгоградская, д. 48 А | 79,4 | 4 |
| 143 | Ул. Волгоградская, д. 46 А | 25,0 | 2 |
| 144 | Ул. Волгоградская, д. 46 1 корпус | 64,35 | 4 |
| 145 | Ул. Волгоградская, д. 46 2 корпус | 64,61 | 4 |
| 146 | Ул. Ярославская, д. 81 | 66,1 | 4 |
| 147 | Ул. Ярославская, д. 85 А | 78,7 | 3 |
| 148 | Ул. Ярославская, д. 85 | 86,4 | 3 |
| 149 | Ул. Ярославская, д. 87 А | 64,5 | 3 |
| 150 | Ул. Ярославская, д. 89 А | 97,5 | 3 |
| 151 | Ул. Ярославская, д. 89 | 92,1 | 3 |
| 152 | Ул. Ярославская, д. 91 | 108,0 | 4 |
| 153 | 9 мая, д. 4 | 31,0 | 5 |
| 154 | 9 мая, д. 5/9 | 117,0 | 7 |
| 155 | 9 мая, д. 6 | 36,0 | 4 |
| 156 | 9 мая, д. 8 | 41,0 | 2 |
| 157 | Ул. Калинина, д. 24 | 50,0 | 3 |
| 158 | Ул. Калинина, д. 26 | 63,0 | 2 |
| 159 | Ул. Калинина, д. 28 | 50,0 | 2 |
| 160 | Ул. Комсомольская, д. 181 | 124,0 | 7 |
| 161 | Ул. Комсомольская, д. 189 | 186,0 | 9 |
| 162 | Ул. Комсомольская, д. 191 | 71,0 | 4 |
| 163 | Ул. Комсомольская, д. 193 | 141,0 | 9 |
| 164 | Ул. Комсомольская, д. 219 | 40,0 | 2 |
| 165 | Ул. Комсомольская, д. 221 | 50,0 | 5 |
| 166 | Ул. Комсомольская, д. 223 | 90,0 | 4 |
| 167 | Ул. Комсомольская, д. 225 | 71,0 | 6 |
| 168 | Ул. Комсомольская, д. 227 | 50,0 | 5 |
| 169 | Ул. Комсомольская, д. 229 | 50,0 | 2 |
| 170 | Ул. Газовая, д. 1 | 10,0 |  |
| 171 | Ул. Газовая, д. 10 | 10,0 |  |
| 172 | Ул. Газовая, д. 31 | 10,0 |  |
| 173 | Ул. Комсомольская, д. 235 | 130,0 | 5 |
| 174 | Ул. Комсомольская, д. 243 | 141,0 | 8 |
| 175 | Ул. Ленина, д. 125 | 45,0 | 8 |
| 176 | Ул. Ленина, д. 131 | 30,0 | 2 |
| 177 | Ул. Ленина, д. 133 | 30,0 | 2 |
| 178 | Ул. Ленина, д. 137 | 22,0 | 1 |
| 179 | Ул. Ленина, д. 137 А | 10,0 |  |
| 180 | Ул. Ленина, д. 174 | 127,0 | 6 |
| 181 | Ул. Ленина, д. 182 | 209,0 | 9 |
| 182 | Ул. Ленина, д. 192/196 | 92,0 | 5 |
| 183 | Ул. Ленина, д. 204 | 155,0 | 10 |
| 184 | Ул. Ленина, д. 206 | 87,0 | 6 |
| 185 | Ул. Ленина, д. 208/216 | 117,0 | 7 |
| 186 | Ул. Ленина, д. 220 | 40,0 | 3 |
| 187 | Ул. Ленина, д. 222 | 36,0 | 3 |
| 188 | Ул. Ленина, д. 224 | 40,0 | 3 |
| 189 | Ул. Ленина, д. 226 | 90,0 | 3 |
| 190 | Ул. Ленина, д. 228 | 46,0 | 3 |
| 191 | Ул. Ленина, д. 230 | 26,0 | 1 |
| 192 | Ул. Ленина, д. 232 | 31,0 | 4 |
| 193 | Ул. Ленина, д. 234 | 17,0 | 1 |
| 194 | Ул. Ленина, д. 236 | 55,0 | 3 |
| 195 | Ул. Ленина, д. 238 | 55,0 | 2 |
| 196 | Ул. Ленина, д. 240 | 90,0 | 5 |
| 197 | Ул. Народная, д. 176/1 | 204,0 | 3 |
| 198 | Ул. Народная, д. 176/2 | 204,0 | 3 |
| 199 | Ул. Орджоникидзе, д. 17 В | 102,0 | 5 |
| 200 | Ул. Петровского, д. 15 А, д. 15 Б, д. 15 В | 190,0 | 6 |
| 201 | Ул. Полбина, д. 28 | 10,0 |  |
| 202 | Ул. Полбина, д. 60 | 10,0 |  |
| 203 | Ул. Полынное поле, д. 2 | 122,0 | 5 |
| 204 | Ул. Пушкина 3А | 72,0 | 5 |
| 205 | Ул. Пушкина 4 | 55,0 | 4 |
| 206 | Ул. Тихая, д. 2, д. 2 А | 100,0 | 4 |
| 207 | Ул. Тихая, д. 4, д. 8 | 100,0 | 2 |
| 208 | 1-й Саратовский пер., д. 17 А | 136,0 | 6 |
| 209 | 1-й Саратовский пер., д. 36 А | 75,0 | 4 |
| 210 | 1-й Саратовский пер., д. 2/8 | 90,0 | 4 |
| 211 | Ул. Водопьянова, д. 160 А | 150,0 | 4 |
| 212 | Ул. Комсомольская, д. 146 | 103,0 | 4 |
| 213 | Ул. Народная, д. 174 | 204,0 | 10 |
| 214 | Ул. Народная, д. 209 А | 26,0 | 2 |
| 215 | Ул. Народная, д. 210 | 10,0 |  |
| 216 | Ул. Одесская, д. 10 А | 24,0 | 2 |
| 217 | Ул. Одесская, д. 23/27 | 120,0 | 3 |
| 218 | Ул. Одесская, д. 7/19 | 106,0 | 7 |
| 219 | Ул. Одесская, д. 8 | 161,0 | 4 |
| 220 | Ул. Саратовская, д. 12/28 | 36,0 | 2 |
| 221 | Ул. Саратовская, д. 3/13 | 200,0 | 9 |
| 222 | Ул. Саратовская, д. 31 | 55,0 | 3 |
| 223 | Ул. Саратовская, д. 33 | 60,0 | 4 |
| 224 | Ул. Саратовская, д. 35 | 40,0 | 2 |
| 225 | Ул. Саратовская, д. 36 | 90,0 | 5 |
| 226 | Ул. Саратовская, д. 38 | 68,0 | 3 |
| 227 | Ул. Саратовская, д. 40 | 52,0 | 3 |
| 228 | Ул. Саратовская, д. 46 А | 65,0 | 5 |
| 229 | Ул. Саратовская, д. 46 В | 75,0 | 7 |
| 230 | Ул. Саратовская, д. 46 Г | 90,0 | 4 |
| 231 | Ул. Саратовская, д. 48 | 36,0 | 2 |
| 232 | Ул. Саратовская, д. 48/10 | 200,0 | 10 |
| 233 | Ул. Саратовская, д. 48/2 | 71,0 | 6 |
| 234 | Ул. Саратовская, д. 50 | 21,5 | 2 |
| 235 | ул. Талалихина, д. 2 | 120,0 | 8 |
| 236 | ул. Токина, д. 10 | 100,0 | 6 |
| 237 | ул. Токина, д. 3 | 40,0 | 2 |
| 238 | ул. Токина, д. 4 | 50,0 | 4 |
| 239 | ул. Токина, д. 5 | 41,0 | 2 |
| 240 | ул. Токина, д. 6 | 40,0 | 4 |
| 241 | ул. Токина, д. 7 | 12,5 | 2 |
| 242 | ул. Токина, д. 7 А | 64,0 | 4 |
| 243 | ул. Токина, д. 8 | 36,0 | 4 |
| 244 | ул. Токина, д. 8 А | 31,0 | 3 |
| 245 | пер. Цементников, д. 4 | 10,0 |  |
| 246 | пл. Свободы, д. 15 | 113,5 | 5 |
| 247 | ул. Балтицкого, д. 51 А | 40,5 | 3 |
| 248 | ул. Водопьянова, д. 71 | 110,0 | 7 |
| 249 | ул. Володарского, д. 20 А | 10,0 | 1 |
| 250 | ул. Володарского, д. 20 Б | 7,0 | 1 |
| 251 | ул. Володарского, д. 20 В | 7,0 | 1 |
| 252 | ул. Володарского, д. 34 | 33,5 | 3 |
| 253 | ул. Володарского, д. 41 | 25,0 | 2 |
| 254 | ул. Володарского, д.45 | 47,5 | 3 |
| 255 | ул. Володарского, д. 48 А | 10,0 | 2 |
| 256 | ул. Володарского, д. 48 Б | 87,0 | 5 |
| 257 | ул. Володарского, д. 56 | 15,0 | 2 |
| 258 | ул. Володарского, д. 57 | 12,5 | 2 |
| 259 | ул. Володарского, д. 58 | 96,2 | 6 |
| 260 | ул. Володарского, д. 60 | 55,5 | 3 |
| 261 | ул. Дзержинского, д. 10 | 40,0 | 3 |
| 262 | ул. Дзержинского, д. 12 | 29,0 | 1 |
| 263 | ул. Дзержинского, д. 13 | 19,5 | 2 |
| 264 | ул. Дзержинского, д. 14 | 28,0 | 3 |
| 265 | ул. Дзержинского, д. 14 А | 32,5 | 4 |
| 266 | ул. Дзержинского, д. 15 | 10,0 |  |
| 267 | ул. Дзержинского, д. 21 | 10,0 |  |
| 268 | ул. Дзержинского, д. 3 | 10,0 |  |
| 269 | ул. Дзержинского, д. 4 | 44,0 | 4 |
| 270 | ул. Дзержинского, д. 5 | 18,0 | 2 |
| 271 | ул. Дзержинского, д. 7 | 17,5 | 1 |
| 272 | ул. Клочкова, д. 9 А | 56,0 | 3 |
| 273 | ул. Коммунистическая, д. 17 | 54,0 | 5 |
| 274 | ул. Коммунистическая, д. 20 | 11,0 | 2 |
| 275 | ул. Коммунистическая, д. 21 | 15,0 | 1 |
| 276 | ул. Коммунистическая, д. 33 | 15,0 | 1 |
| 277 | ул. Комсомольская, д. 24 | 7,0 | 1 |
| 278 | ул. Комсомольская, д. 31 | 15,0 | 1 |
| 279 | ул. Комсомольская, д. 34 | 5,0 | 1 |
| 280 | ул. Комсомольская, д. 37 | 40,0 | 2 |
| 281 | ул. Комсомольская, д. 8 | 10,0 |  |
| 282 | ул. Красноармейская, д. 14 | 77,0 | 5 |
| 283 | ул. Красноармейская, д. 5 А | 91,0 | 8 |
| 284 | ул. Красноармейская, д. 12 | 7,0 | 1 |
| 285 | ул. Красногвардейская, д. 13 А | 8,0 | 1 |
| 286 | ул. Красногвардейская, д. 14 | 31,0 | 3 |
| 287 | ул. Красногвардейская, д. 29 | 65,4 | 5 |
| 288 | ул. Л. Толстого, д. 116 | 40,0 | 3 |
| 289 | ул. Л. Толстого, д. 118 | 145,0 | 9 |
| 290 | ул. Л. Толстого, д. 128 | 37,0 | 3 |
| 291 | ул. Л. Толстого, д. 130 А | 72,0 | 5 |
| 292 | ул. Л. Толстого, д. 130 Б | 6,0 | 1 |
| 293 | ул. Л. Толстого, д. 133 | 62,0 | 5 |
| 294 | ул. Л. Толстого, д. 141 | 20,0 | 1 |
| 295 | ул. Л. Толстого, д. 143 | 35,2 | 3 |
| 296 | ул. Л. Толстого, д. 145 | 74,6 | 6 |
| 297 | ул. Л. Толстого, д. 68 | 10,0 |  |
| 298 | ул. Львова, д. 2 | 55,0 | 4 |
| 299 | ул. Малыковская, д. 28 | 100,0 | 9 |
| 300 | ул. Малыковская, д. 28 А | 44,0 | 3 |
| 301 | ул. Малыковская, д. 39 | 40,0 | 5 |
| 302 | ул. Малыковская, д. 61 | 17,5 | 2 |
| 303 | ул. Октябрьская, д. 106 А | 75,6 | 5 |
| 304 | ул. Октябрьская, д. 100 | 55,0 | 4 |
| 305 | ул. Октябрьская, д. 118 А | 36,0 | 3 |
| 306 | ул. Октябрьская, д. 120 | 21,0 | 2 |
| 307 | ул. Октябрьская, д. 122 А | 14,0 | 1 |
| 308 | ул. Октябрьская, д. 122 Б | 30,0 | 2 |
| 309 | ул. Октябрьская, д. 128 А | 10,0 |  |
| 310 | ул. Октябрьская, д. 128 В | 100,0 |  |
| 311 | ул. 1 Мая, д. 2 | 57,5 | 4 |
| 312 | ул. 1 Мая, д. 3 Б | 20,0 | 2 |
| 313 | ул. 1 Мая, д. 3 Е | 11,0 | 1 |
| 314 | ул. Пугачева, д. 21 | 15,0 | 2 |
| 315 | ул. Пугачева, д. 30 | 6,5 | 1 |
| 316 | ул. Пугачева, д. 31 | 77,5 | 7 |
| 317 | ул. Пугачева, д. 31 Б | 16,0 | 2 |
| 318 | ул. Пугачева, д. 33 А | 67,0 | 5 |
| 319 | ул. Пугачева, д. 34 | 8,0 | 1 |
| 320 | ул. Пугачева, д. 35 | 60,0 | 7 |
| 321 | ул. Пугачева, д. 36 | 36,0 | 3 |
| 322 | ул. Пугачева, д. 39 | 40,0 | 3 |
| 323 | ул. Пугачева, д. 39 А | 21,0 | 2 |
| 324 | ул. Пугачева, д. 46 | 100,5 | 6 |
| 325 | ул. Пугачева, д. 60 | 130,0 | 4 |
| 326 | ул. Пугачева, д. 60 А | 90,0 | 5 |
| 327 | ул. Пугачева, д. 61 | 16,0 | 2 |
| 328 | ул. Пугачева, д. 62 | 10,0 | 1 |
| 329 | ул. Пугачева, д. 66 А | 30,0 | 4 |
| 330 | ул. Пугачева, д. 66 Б | 6,0 | 1 |
| 331 | ул. Пугачева, д. 74 | 9,0 | 1 |
| 332 | ул. Пугачева, д. 74 А | 9,0 | 1 |
| 333 | ул. Революционная, д. 74 | 7,5 | 1 |
| 334 | ул. Революционная, д. 1 Б | 54,3 | 4 |
| 335 | ул. Революционная, д. 10 | 28,5 | 3 |
| 336 | ул. Революционная, д. 12 | 17,0 | 1 |
| 337 | ул. Революционная, д. 14 | 45,0 | 2 |
| 338 | ул. Революционная, д. 15 А | 40,0 | 4 |
| 339 | ул. Революционная, д. 17 А | 22,5 | 2 |
| 340 | ул. Революционная, д. 17 Б | 2,5 | 1 |
| 341 | ул. Революционная, д. 18 | 10,0 |  |
| 342 | ул. Революционная, д. 19 | 25,0 | 2 |
| 343 | ул. Революционная, д. 21 | 20,0 | 2 |
| 344 | ул. Революционная, д. 22 Б | 15,0 | 2 |
| 345 | ул. Революционная, д. 24 | 15,0 | 2 |
| 346 | ул. Революционная, д. 31 | 6,8 | 1 |
| 347 | ул. Революционная, д. 31 А | 8,0 | 1 |
| 348 | ул. Революционная, д. 34 | 16,0 | 1 |
| 349 | ул. Революционная, д. 4 | 78,0 | 5 |
| 350 | ул. Революционная, д. 40 | 18,0 | 2 |
| 351 | ул. Революционная, д. 46 | 28,0 | 1 |
| 352 | ул. Революционная, д. 46 А | 7,5 | 1 |
| 353 | ул. Революционная, д. 47 | 67,0 | 5 |
| 354 | ул. Революционная, д. 5 | 118,0 | 6 |
| 355 | ул. Революционная, д. 50 | 60,0 | 4 |
| 356 | ул. Революционная, д. 7 | 10,0 |  |
| 357 | ул. Революционная, д. 8 А | 38,0 | 2 |
| 358 | ул. Революционная, д. 8 Б | 38,0 | 2 |
| 359 | ул. Революционная, д. 9 | 63,0 | 5 |
| 360 | ул. Саши Евсеева, д. 25 А | 27,0 | 3 |
| 361 | ул. Саши Евсеева, д. 3 | 20,5 | 2 |
| 362 | ул. Ст. Разина, д. 178 | 146,0 | 7 |
| 363 | ул. Струина, д. 2 А | 28,0 | 1 |
| 364 | ул. Цементников, д. 123 А | 9,4 | 1 |
| 365 | ул. Чернышевского, д. 124 А | 10,0 |  |
| 366 | ул. Чернышевского, д. 148 | 10,0 |  |
| 367 | ул. Чернышевского, д. 65 | 61,0 | 4 |
| 368 | ул. Чернышевского, д. 69 | 12,0 | 2 |
| 369 | ул. Чернышевского, д. 66 | 17,4 | 3 |
| 370 | ул. Чернышевского, д. 70 | 40,0 | 4 |
| 371 | ул. Чернышевского, д. 71 | 11,0 | 2 |
| 372 | ул. Чернышевского, д. 78 | 12,5 | 1 |
| 373 | ул. Чернышевского, д. 81 | 50,0 | 3 |
| 374 | ул. Чернышевского, д. 83 А | 10,0 | 2 |
| 375 | ул. Чернышевского, д. 84 Б | 61,0 | 5 |
| 376 | ул. Чернышевского, д. 89 | 19,0 | 2 |
| 377 | ул. Чернышевского, д. 92 | 12,5 | 1 |
| 378 | ул. Чернышевского, д. 93 | 30,0 | 1 |
| 379 | ул. Чернышевского, д. 94 | 18,0 | 2 |
| 380 | ул. Чернышевского, д. 95 | 42,0 | 4 |
| 381 | ул. Чернышевского, д. 97 | 33,0 | 4 |
| 382 | ул. Чернышевского, д. 83 | 90,9 | 10 |
| 383 | ул. Ленина, д. 30 А | 42,0 | 4 |
| 384 | ул. Водопьянова, д. 127 | 10,0 |  |
| 385 | ул. Володарского, д. 101 | 57,6 | 3 |
| 386 | ул. Володарского, д. 193 А | 103,0 | 4 |
| 387 | ул. Володарского, д. 200 | 148,0 | 11 |
| 388 | ул. Володарского, д. 202 | 18,0 | 2 |
| 389 | ул. Здравоохранения, д. 126 А | 10,0 |  |
| 390 | ул. Коммунистическая, д. 54 | 146,0 | 9 |
| 391 | ул. Комсомольская, д. 101 | 77,5 | 5 |
| 392 | ул. Комсомольская, д. 101/2 | 124,0 | 6 |
| 393 | ул. Комсомольская, д. 103 | 116,0 | 6 |
| 394 | ул. Комсомольская, д. 107 | 91,0 | 4 |
| 395 | ул. Комсомольская, д. 77 А | 31,0 | 4 |
| 396 | ул. Комсомольская, д. 77 Б | 30,0 | 4 |
| 397 | ул. Комсомольская, д. 82 | 20,0 | 3 |
| 398 | ул. Комсомольская, д. 83 А | 30,0 | 3 |
| 399 | ул. Красногвардейская, д. 37/39 | 74,0 | 5 |
| 400 | ул. Красногвардейская, д. 54 | 66,0 | 4 |
| 401 | ул. Л. Толстого, д. 132 | 8,0 | 1 |
| 402 | ул. Л. Толстого, д.179 | 28,5 | 2 |
| 403 | ул. Ленина, д. 116 | 94,0 | 5 |
| 404 | ул. Ленина, д. 39 | 10,0 | 2 |
| 405 | ул. Ленина, д. 96 | 22,0 | 3 |
| 406 | ул. 1 Мая, д. 28 А | 38,0 | 3 |
| 407 | ул. 1 Мая, д. 34 | 57,0 | 7 |
| 408 | ул. 1 Мая, д. 4 | 60,0 | 2 |
| 409 | ул. 1 Мая, д. 30 Б | 46,0 | 4 |
| 410 | ул. Ленина, д. 181 | 50,0 |  |
| 411 | Котельная № 1, ул. Революционная, д. 1 К | 8,5 | 1 |
| 412 | Котельная № 3, ул. Пугачева, д. 33 К | 12,0 | 2 |
| 413 | Котельная № 4, ул. Малыковская, д. 28 К | 12,0 | 1 |
| 414 | Котельная № 5, ул. Л. Толстого, д. 143 К | 55,0 | 3 |
| 415 | Котельная № 6, ул. Володасркого, д. 15 К | 24,0 | 2 |
| 416 | Котельная № 7, п. Пролетарксий, д. 61 К | 53,0 | 2 |
| 417 | Котельная № 8, ул. Комсомольская, д. 231 К | 45,0 | 3 |
| 418 | Котельная № 9, ул. Ленина, д. 240 К | 2,30 | 1 |
| 419 | Котельная № 10, ул. Калинина, д. 78 К | 15,0 | 1 |
| 420 | Котельная № 11, ул. Народная, д. 159 К | 28,0 | 2 |
| 421 | Котельная № 12, ул. Пионерская, д. 59 К | 4,50 | 1 |
| 422 | Котельная № 13, ул. Талалихина, д. 1 К | 23,0 | 2 |
| 423 | Котельная № 14, ул. Егорова, д. 20 К | 18,0 | 3 |
| 424 | Котельная № 15, ул. Саратовская, д. 44 К | 65,0 | 6 |
| 425 | ЦТП № 2, ул. Одесская, д. 29/37 К | 28,0 | 2 |
| 426 | Котельная № 16, ул. Красногвардейская, д. 7 К | 2,7 | 1 |
| 427 | Котельная № 17, ул. Ленина, д. 61 К | 73,5 | 3 |
| 428 | Котельная № 18, ул. Одесская, д. 7/19 К | 16,0 | 2 |
| 429 | Котельная № 19, ул. Калинина, д. 28 К | 36,5 | 2 |
| 430 | Котельная № 20, ул. Чехова, д. 20 К | 15,0 | 2 |
| 431 | Котельная № 21, ул. Маяковского, д. 19 К | 27,0 | 2 |
| 432 | Котельная № 22, ул. Токина, д. 1 К | 21,0 | 2 |
| 433 | Котельная № 23, ул. Коммунарная, д. 27 К | 3,0 | 1 |
| 434 | Котельная № 24, п. Большевик, д. 83 К | 2,0 | 1 |
| 435 | Котельная № 25, ул. Чапаева, д. 46 К | 13,0 | 1 |
| 436 | Котельная № 26, ул. Фирстова, д. 38 К | 12,0 | 1 |
| 437 | Котельная № 27, ул. Коммунарная, д. 15 К | 2,0 | 1 |
| 438 | Котельная № 28, Ярославский проезд, д. 8 К | 36,5 | 2 |
| 439 | ЦТП № 6, ул. Ярославская, д. 91 К | 8,0 | 1 |
| 440 | ЦТП № 7, ул. Волгоградская, д. 46 К | 14,0 | 2 |
| 441 | ЦТП № 8, ул. Звездная, д. 2 К | 21,0 | 1 |
| 442 | ЦТП № 9, ул. Звездная, д. 7 К | 3,0 | 1 |
| 443 | Котельная № 29, ул. Тургенева, д. 16 К | 22,5 | 2 |
| 444 | Котельная № 30, ул. Тургенева, д. 16 К | 32,0 | 3 |
| 445 | Котельная № 31, ул. Газовая, д. 1/1 |  |  |
| 446 | Котельная № 32, ул. Речная, д. 51 К | 13,0 | 2 |
| 447 | Котельная № 36, ул. Веселая, д. 4 К |  |  |
| 448 | Котельная № 37, ул. Водопьянова, д. 140 К | 4,0 | 1 |
| 449 | Котельная п. Клены | 40,0 | 5 |
| Итого: | 25032,86 | 1440,0 |

Руководитель  аппарата                                                                                О.Н. Сазанова

## Приложение к Схеме водоснабжения и водоотведения

муниципального образования город Вольск

Котельная № 27 Схема горячего водоснабжения  Коммунарная 15

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса ГВС |  |  |  |  | 32 | 0 | 80 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 100 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 0 | 150 | 411 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 26 | 200 | 0 |

## Котельная № 6  пл.  Свободы  15  Схема Горячего водоснабжения

ул. Коммунистическая

ул.                                                                                                      ул.                                                                                                                              ул.

В                                                                                                         1                                                                                                                                 К

о                                                                                                          М                                                                                                               ж/д Кр.        р

л                                                                                                          а                                                                                                                   37/39        а

о                                                                                                          я                                                                                                                                 с

д                                                                                                                                                                                                                                             н

а           Кот. №6                                                                                                      ж/д 1 Мая, 4                                                                                                    о

р                                                                                                                                                                                                                                             г

с                                                                                                                                                                                                                                             в

к                                                                                                                                                                                                                                             а

о                                                                                                                                                                                                                                             р

г                                                                                                                                                                                                                                             д

о                                                                                                                                                                                                                                             е

й

с

пл. Свободы                                                                                                                                                     к

а

я

ул. Революционная                                                                                                                                                          ул. Революционная

ул. С. Евсеева

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  | 2 | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Теплотрасса ГВС |  |  |  | 0 | 25 | 41 | 80 | 292 |
|  |  |  |  |  | 7 | 40 | 244 | 100 | 483 |
|  |  |  |  |  | 1 | 50 | 190 | 150 | 985 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 216 | 200 | 177 |

Котельная № 9  Схема горячего водоснабжения  ул. Ленина д. 240 – а

ул.   Ленина

2                                                                                                                                                 3

К        Кот № 9                                                                                                                                            К

о                                                                                                                                                 о

м                                                                                                                                                м

с                                                                                                                                                 с

о                                                                                                                                                 о

м                                                                                                                                                м

о                                                                                                                                                 о

л                                                                                                                                                 л

ь                                                                                                                                                 ь

с                                                                                                                                                 с

к                                                                                                                                                 к

и                                                                                                                                                 и

й                                                                                                                                                 й

п                                                                                                                                                 п

е                                                                                                                                                  е

р.                                                                                                                                                р.

ул. Комсомольская

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  | 0 | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Теплотрасса ГВС |  |  |  | 0 | 25 | 36 | 80 | 593 |
|  |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 100 | 229 |
|  |  |  |  |  | 1 | 50 | 266 | 150 | 1002 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 46 | 200 | 0 |

Котельная № 10 Схема горячего водоснабжения  ул. Калинина д. 78

ул. Калинина

к №10

ул. Комсомольская                                                                                                                                                                                                          ул. Петровского

жд ул. Шк, 12

ул

Ш       	ж/д Петр. а,б,в

к

о

л

ь

н

а

ул                                               я

| Обоз | Наименование | Кол | Обоз | Наименование | Кол | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | L(м) | Dу(мм) | L(м) |
|  | Теплотрасса ГВС |  |  |  |  | 25 | 36 | 80 | 593 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 100 | 229 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 266 | 150 | 1002 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 46 | 200 | 0 |

Т

и

х

а

я

## Котельная № 11 Схема горячего водоснабжения  ул. Народная д. 159 –б

ул.                                                                                                                                                                                                                                                                                        ул.

Т                                                                                                                                                                                                                                                                                           П

а                                                                                                                                                                                                                                                                                            у

л                                                                                                                                                                                                                                                                                            ш

а

л                                                                                                                                                                                                                                                                                            и

и                                                                                                                                                                                                                                                                                            н

х                                                                                                                        к № 11                                                                                                                                                                                                                 а

и

н

а

ул. Народная

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС | 3 |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Теплотрасса с ГВС |  |  |  |  | 25 | 0 | 80 | 204 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 111 | 100 | 543 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 144 | 150 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 0 | 200 | 0 |

Котельная № 12 Схема горячего водоснабжения  ул. Пионерская д. 59

ул.                                                                                                                                                 ул.         ж/д Володарского, 187в                                                                         Во

Ч                                                                                                                                           Л.                                                                                    ж/д Володарского, 187б

е                                                                             корпуса ГУЗ «ВМОД»                         Т                                                                                                                         о

р                                                                                                                                            о                                                                                                                         л

н                                                                                                      к. №12                          л                                                                                                                         о

ы                                                                                                                                            с           ж/д Володарского, 187

ш                                                                                                                                           т                                                                                                                         а

е                                                                                                                                            о                                                                                                                         р

в                                                                                                                                            г                                                                                                                         с

с         Ул. Пионерская                                                                                                        о                                                                                                                         к

к                                                                                                                                                                                                                                                                       о

о                                                                                                                                                                                                                                                                       г

г                                                                                                                                                                                                                                                                       о

о

корпуса МУЗ «Вольская ЦРБ»

детская больница

Ул. Здравоохранения

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  | 0 | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Теплотрасса ГВС |  |  |  | 0 | 25 | 249 | 80 | 950 |
|  |  |  |  |  | 7 | 40 | 90 | 100 | 482 |
|  |  |  |  |  | 1 | 50 | 0 | 125 | 226 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 0 | 150 | 487 |

Котельная № 14 Схема горячего водоснабжения  ул. Егорова

ул

П

у                ул. Ленина

ш                                                                                                                     ж/д Ленина. 174    ж/д Ленина, 204    ж/д Ленина. 206

ки

н                                                                                                                                                                                                                     ул.9

Мая                                                                           а                                                                          д/с №11

ж/д Пушкина, 4	 №14

ул. Комсомольская

ул

РУС                                                                                                          Е

г

о

р

о

в

а

Лабораторный Корпус

Главный корпус МУЗ «Вольская ЦРБ»

Инфекционный корпус

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса ГВС |  |  |  |  | 25 | 0 | 125 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 150 | 1070 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 0 | 200 | 988 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 0 | 250 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 80 | 130 | 300 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 1247 |  |  |

## Котельная № 15 Схема горячего водоснабжения ул. Саратовская д. 44 – а

ул. Ленина

ул.                                                                                  ул.                                                                         ул

К                                                                                    О                                                                           Т

р                                                                                     д                                                                            а

а                                                                                     е                                                                            л

с                                                                                     с                                                                            а

н                                                                                     с                                                                            л

о                                                                                     к                                                                            и

г                                                                                     а                                                                            х

в                                                                                     я                                                                            и   ул. Комсомольская

а                                                                                                                                                                   н

р                                                            ж/д Одес. 23/37                                                                                    а

д

е                                                                                                                       ж/д Сар 35         № 13                               ж/д Талалихина, 2

й                                                        цтп №2                      ж/д Сар. 33

с

к

а                                                                                                                   ул. Саратовская

я    ул. Коммунистическая

ж/д Коммун, 56                                                                                                                     1	общежитие

С

а

р

а	                   № 15                                    спортзал

ж/д Сарат, 12/28                                                                                                т

о

ж/д Красн, 30                    Кот. № 18                    ж/д Одесская, 7/19                           в

с

к

и

й

п

е

р

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса ГВС |  |  |  |  | 25 | 208 | 125 | 272 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 150 | 1194 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 432 | 200 | 576 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 134 | 250 | 460 |
|  |  |  |  |  |  | 80 | 402 | 300 | 370 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 1720 |  |  |

Котельная № 17 Схема трасс горячего водоснабжения  ул. Ленина, 61К

Корпуса ГОУ «Детский дом № 2»

Д/д № 2

ул. Водопьянова

ул                                                                  Кафе «БЛЮЗ» Вол, 99       ул                                                                                                                     ул.

Л                                                                                                     В                                                                                                                       1

Т                                                                                                     о                                                                                                                       М

о                                                                                                      л                                                                                                                       а

л                                                                                                      о                                                                                                                       я

с                                                                                                      д

т                                                                                                      а

о                                                                                                      р

г                                                                                                      с

о                                                                                                      к

о

к №17                            г

о

ул. Ленина

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса с ГВС |  |  |  |  | 32 | 62 | 80 | 376 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 100 | 611 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 190 | 150 | 574 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 196 | 200 | 0 |

Котельная №21 Схема горячего водоснабжения  ул. Маяковского

ул. Вышинского

ул.

ул. Плеханова

ул.

Д

а

ч

н

а

я

ул. Маяковского

№ 21

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса с ГВС |  |  |  |  | 25 | 0 | 125 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 150 | 3392 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 177 | 200 | 576 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 0 | 250 | 384 |
|  |  |  |  |  |  | 80 | 288 | 300 | 1290 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 3202 |  |  |

Котельная № 23 Схема трасс ГВС  ул. Коммунарная, 27К

К. № 23

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса ГВС |  |  |  |  | 32 | 0 | 80 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 100 | 146 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 0 | 150 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 0 | 200 | 0 |

Котельная № 25 Схема горячего водоснабжения п. Головушка ул. Чапаева, 26К

Кот. №25

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса ГВС |  |  |  |  | 32 | 0 | 80 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 100 | 582 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 740 | 150 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 0 | 200 | 0 |

Котельная № 26  Схема трасс ГВС ул. Фирстова, 38К

ул. Фирстова

№ 26

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса ГВС |  |  |  |  | 32 | 0 | 80 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 100 | 665 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 178 | 150 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 0 | 200 | 0 |

Котельная № 28 Схема трассы ГВС  Ярославский проезд, 8К  п. Северный

ул

З

в

ё

з

д

н

а

я

ул

В

о

л

г

о

г

р

цтп 7 а

д

с

к

а

я

Кот. № 28

ул. Ярославская

| Обозначение | Наименование | Кол-ко | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  | Dу(мм) | Dу(мм) | Dу(мм) | Dу(мм) |
|  | Трасса ГВС |  | 25 | 0 | 125 | 664 |
|  |  |  | 40 | 534 | 150 | 2426 |
|  |  |  | 50 | 892 | 200 | 1518 |
|  |  |  | 70 | 0 | 250 | 988 |
|  |  |  | 80 | 1808 | 300 | 4181 |
|  |  |  | 100 | 1550 |  |  |

## Котельная № 30 Схема трасс ГВС  ул. Тургенева п. Новосёлы

ул. Кольцова

ул                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ул

Г                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Т

р                                                                                                                                                                                                                                                                                                       у

и                                                                                                                                                                                                                                                                                                       р

б                                                                                                                                                                                                                                                                                                       г

о                                                                                                                                                                                                                                                                                                       е

е                                                                                                                                                                                                                                                                                                       н

д                                                                                                                                                                                                                                                                                                       е

о                                                                                                                                                                                                                                                                                                       в

в                                                                                                                                                                                                                                                                                                       а

а

ул

Н

к

р

а

с

о

в

а

ул.  Краснооктябрьская

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса ГВС |  |  |  |  | 25 | 0 | 125 | 212 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 150 | 2160 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 516 | 200 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 0 | 250 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 80 | 1476 | 300 | 766 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 1159 |  |  |

## Котельная № 34 Схема трасс ГВС  ул. Хальзова 21К

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса ГВС |  |  |  |  | 25 | 0 | 100 | 3560 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 500 | 125 | 1500 |

Руководитель аппарата                                                                                                              О.Н. Сазанова

# Text boxes

МДОУ «Д/С» № 24

Мастерске

Ул

Ярморочная

МДОУ д/с № 4

Педколледж   Комсомольская, 200

ж/д Коммунистическая, 54

Кот. № 27

ж/д  Коммунарная.  15 а

ж/д Коммунарная,  15

МДОУ «Д/с № 12 «Медвежонок»

ж/д Народная, 176/2

аааааааааж

3а

ж/ дул. Ленина, 182

Ленина, 174

ж/д Комс, 193

ж/д Комсомольская, 188

почта

МУЗ «Вольская ЦРБ»

ж/д Комсомоль, 101

ж/д Комс. 94/104

жжжжжжжжж

ж

ж/д Комсомольская, 146

д/с №25

Тех. колледж

Ледовый дворец

ж/д Водо, 71

Водопьянова, 79/81

МОУ «Гимназия» г. Вольск

Ул. Свердлова

ж/д Плеханова, 10

ж/д Плеханова, 2

Общежитие ПУ № 5

д/с № 15 «Лужок»

ж/д Свердлова, 7

ж/д Маяковского, 6а

ж/д Маяк, 15

ж/д Маяковского, 6

ж/д Маяковского, 16

МОУ «СОШ « 5»

МДОУ «Д/с №8»

ж/д Фирстова, 55

ж/д Фирстова, 53

Звёздная, 14

Волгоградская,  56

Ярославская, 91

Волгоградскоя,  56а

д/с №1 Ласточка

Волгоградская, 54а

Волгоградская, 52

Цтп 8

Волгоградская, 50

МОУ «СОШ № 3»

Волгоградская, 48а

Звёздная, 4а

Волг, 46а

Волго, 46

Звёздная, 3а

д/с № 30

Цтп6

МДОУ Д/с «Островок»

цтп9

Звёздная, 7

Звёздная, 8

Звёздная, 9

ж/д Кольцова, 3

Звёздная, 9

ж/д Кольцова. 1а

МДОУ д/с № 17