Схема

теплоснабжения Черкасского муниципального ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Схема теплоснабжения Черкасского муниципального образования

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Черкасского муниципального образования.

1.1.Существующее состояние.

Центр Черкасского муниципального образования – село Черкасское

Расстояние  до районного центра от центра муниципального образования – 60 км

Расстояние от центра муниципального образования до ближайшей станции – 14 км.

Площадь  муниципального образования 48935 га

Реки, протекающие по территории  муниципального образования – Камышлейка, Калмантай, Алай, Горячка.

Территория Черкасского муниципального образования граничит на севере с Колоярским муниципальным образованием, на востоке с Кряжимским муниципальным образованием, на юге с Покровским муниципальным образованием, на западе с Междуреченским муниципальным образованием.

Общая площадь территории Черкасского  муниципального образования в границах, установленных Законом Саратовской области от 27.12.2004 г. № 86-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Вольского муниципального района», составляет 48935га.

В состав Черкасского муниципального образования входит восемь населенных пунктов: с. Черкасское, с.Камышовка, с.Александровка, с.Спасское, с.Калмантай, с.Огаревка, с.Кизатовка, с.Лопуховка.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Черкасского муниципального образования осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей отапливаются газом, 5% населения имеют печи на твёрдом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются индивидуальные электрические водонагреватели.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  Черкасского муниципального осуществляет участок № 10 ОАО «Вольсктеплоэнерго»

На обслуживании предприятия находится   2  котельных в с. Черкасское, по 1 в с.Спасское и в с.Калмантай.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| с.Черкасское |
| 1 | Центральная котельная | Администрация Черкасского МО | 490 310 10 210 20 | 15 130 - 140 20 | 475 180 10 70 - | ОАО «Вольсктеплоэнерго» |
|  |  | ГУ «Черкасский психоневрологический интернат» |  |  |  |  |
|  |  | МУК «Дом Культуры с.Черкасское» |  |  |  |  |
|  |  | МОУ « Средняя общеобразовательная школа с.Черкасское» |  |  |  |  |
|  |  | Аптека |  |  |  |  |
| 2 | Больничная котельная | МУЗ «Черкасская участковая больница» | 217 | 46 | 171 | ОАО «Вольсктеплоэнерго» |
| с.Спасское |
| 1 | Котельная | здание школы | 210 125 | - 125 | 210 - | ОАО «Вольсктеплоэнерго» |
|  |  | здание ДК |  |  |  |  |
|  |  | администрация |  |  |  |  |
| с.Калмантай |
|  | Котельная | здание школы | 265 | - | 265 | ОАО «Вольсктеплоэнерго» |
|  |  | здание Дома Культуры | 237 | - | 237 |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2012 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |
| 1. | ОАО «Вольсктеплоэнерго» | 1306,73 с НДС |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Черкасского муниципального образования.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 163,0 | - | - |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 39.8 | - | - |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 6.8 | - | - |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % |  | - | - |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 46,6 | - | - |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир |  |  |  |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир |  |  |  |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га |  |  |  |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га |  |  |  |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка тыс. Гкал. |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Черкасское сельское поселение |
| Центральная котельная | 2,590 | - |  |  |
| Больничная котельная | 0,486 | - |  |  |
| Котельная с.Спасское | 0,338 | - |  |  |
| Котельная с.Калмантай | 0,678 | - |  |  |

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Черкасское сельское поселение |
| 1 | Центральная котельная | Администрация Дом Культуры Школа Аптека ПНИ | 2245 6020 28927 611 14539 | 116.7 214,2 1116,9 31,8 776,9 |  |  |  |
| 2 | Больничная котельная | Больница | 7447 | 405,8 |  |  |  |
| 3 | Котельная с.Спасское | Администрация Дом Культуры Школа | 1032 5703 | 31 66 241 |  |  |  |
| 4 | Котельная с.Калмантай | Дом Культуры Школа | 11126 4006 | 359,8 178,9 |  |  |  |

Учитывая, что Генеральным планом Черкасского  поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Черкасское сельское поселение |  |  |
| Центральная котельная с.Черкасское | 3,44 | В работе |
| Больничная котельная с.Черкасское | 1,084 | В работе |
| котельная с.Спасское | 1,084 | В работе |
| котельная с.Калмантай | 1,084 | В работе |

Модернизация системы теплоснабжения  Черкасского муниципального   образования не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки  предлагается осуществить от   автономных источников.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Черкасское муниципальное образование газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов  отапливается газом. Примерно 5% жилого фонда оборудовано печами на твёрдом топливе.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане   Черкасского муниципального образования не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.4.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/г) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Черкасское сельское поселение |  |  |
| Центральная котельная с.Черкасское | 30,9 | 30,9 |
| Больничная котельная с.Черкасское | 17,4 | 17,4 |
| котельная с.Спасское | - | - |
| котельная с.Калмантай | 21,3 | 21,3 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Черкасское сельское поселение |  |  |
| Центральная котельная с.Черкасское | 3,44 | 3,44 | 2.262 |
| Больничная котельная с.Черкасское | 1,084 | 1,084 | 0,5 |
| котельная с.Спасское | 1,084 | 1.084 | 0,5 |
| котельная с.Калмантай | 1,084 | 1,084 | 0,5 |

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Черкасское сельское поселение |  |  |
| Центральная котельная с.Черкасское | 298,4 |  |
| Больничная котельная с.Черкасское | 64,9 |  |
| котельная с.Спасское | 86,7 |  |
| котельная с.Калмантай | 100,2 |  |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Черкасское сельское поселение |  |
| Центральная котельная с.Черкасское | Нет |
| Больничная котельная с.Черкасское | Нет |
| котельная с.Спасское | Нет |
| котельная с.Калмантай | Нет |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Черкасского муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии – не планируется.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Черкасское, с. Калмантай, с.Спасское - замена котлов 6 штук на более энергоэффективные Q=0,25Гкал каждый | Шт. | Экономия средств на приобретение топлива, повышение КПД, снижение затрат на собственные нужды, повышение безопасности. |

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Черкасское - центр замена изношенного котла КСВа – 2,0 на более эффективный КСВа – 0,63 мощностью 0,542 Гк. | 1 шт. | Демонтаж изношенно источника тепловой энергии, выработавшего свой нормативный срок |

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Черкасского муниципального образования меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Черкасского муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Черкасское сельское поселение |
| 1 | Центральная котельная с.Черкасское | КСВа – 2,0 КСВа – 0,63 | 2 | 2013 | 2,262 | 1,108 |
| 2 | Больничная котельная с.Черкасское | Марка определяется при проектировании, 0,25 Гкал. | 2 | 2014 | 0,5 | 0,206 |
| 3 | котельная с.Спасское |  | 2 | 2014 | 0,5 | 0,117 |
| 4 | котельная с.Калмантай |  | 2 | 2015 | 0,5 | 0,252 |

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013 года.

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Черкасское сельское поселение |  |
| 1 | Центральная котельная с.Черкасское | 3,44 | 2,262 |
| 2 | Больничная котельная с.Черкасское | 1,084 | 0,5 |
| 3 | котельная с.Спасское | 1.084 | 0.5 |
| 4 | котельная с.Калмантай | 1.084 | 0.5 |
|  | Итого: |  |  |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Черкасского муниципального образования  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Черкасского муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Черкасского муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения – не планируется.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Черкасское сельское поселение |  |
| Центральная котельная с.Черкасское | газ | 296984 | нет | нет |
| Больничная котельная с.Черкасское | газ | 155173 | нет | нет |
| котельная с.Спасское | газ | 58664 | нет | нет |
| котельная с.Калмантай | газ | 102173 | нет | нет |
| Итого: |  |  |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются   на период до 2015 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Черкасского муниципального образования.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2012-2015 гг. – не планируются.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть жилого фонда отапливается индивидуально, газом.  Бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории   Черкасского муниципального образования осуществляет ОАО «Вольсктеплоэнерго».

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить ОАО «Вольсктеплоэнерго».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Черкасское сельское поселение |  |  |
| 1 | Центральная котельная с.Черкасское | 2,262 | 1,108 |
| 2 | Больничная котельная с.Черкасское | 0,5 | 0,206 |
| 3 | котельная с.Спасское | 0,5 | 0,117 |
| 4 | котельная с.Калмантай | 0,5 | 0,252 |
|  | Итого: |  |  |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Черкасского муниципального образования нет бесхозяйных тепловых сетей.

Схема теплоснабжения села Черкасское

Схема теплоснабжения села Калмантай

Схема теплоснабжения села Спасское

# Text boxes

Гараж

Котельная больницы

1 корпус

2 корпус

Амбулатория

Лаборатория

ГАУ «Черкасский психоневрологический интернат

Храм

МОУ «СОШ с.Черкасское»

Спортзал

Центральная котельная

Аптека

Дом Культуры

Администрация Черкасского МО

Здание школы №1

Здание школы №2

Здание школы №3

Котельная

Дом Культуры

ФАП

Здание бывшей школы

Котельная

Дом культуры